设备技术参数

| 设备名称 | 充气式卫生帐篷 |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 主要用于野外条件展开医疗工作区使用，帐篷需定制。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 帐篷 | 10套 |
| 2 | 电动充排气泵 | 10台 |
| 3 | 自动补压泵 | 10台 |
| 4 | 移动网箱 | 10个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 6*6米充气帐篷（1顶） | 1、总体尺寸：6x6x3.15m，外部肩高2.1米，投影面积36㎡，长宽高误差不超过2厘米。 2、内部尺寸：5.44x5.44x2.87m，内部面积30㎡，长宽高误差不超过2厘米。 3、前后门尺寸：1.5x1.9m（2扇），长宽误差不超过2厘米。 4、窗户尺寸：0.75x0.6m（6扇），长宽误差不超过2厘米。 5、气柱：灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布 6、外披面料：600D防水、阻燃、涂银数码迷彩牛津布。 7、内衬面料：200D阻燃白色牛津布。 8、帐篷配单地布1块，地布规格：灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布。 9、气柱安装阀门两组（4个充排气阀，1个安全阀） 10、帐篷配通风口2个，阀口2个 11、主体结构使用高频热合热封工艺制作 12、充气时间：3~5min 13、适应温度：-30~70℃ 14、工作压力：18~22Kpa 15、防水高度：≥20 cm 16、抗风等级：不小于8级 17、重量：140Kg-160Kg 18、包装尺寸：1.2x0.8x0.6m，长宽高误差不超过2厘米。 19、帐篷带有2个暖风机口，两个取暖炉口，取暖炉口用芳纶做防火接口。 20、帐篷配充气泵2台，其中自动补压泵1台，电动充排气泵1台。 21、帐篷配4磅铁锤1把，14mm螺纹钢地钉8根，Ø8mmx4m拉绳8根。 22、帐篷配Ø8cm补片8个，胶水1罐，电吹风1个。 23、包装箱：帐篷外包装箱采用移动网箱，尺寸：1.6*1.3*1.3m，箱子底部安装承重轮6个（其中定向轮4个，万向轮2个），辅助轮2个，网箱分为2层，第一层用于存放工具，第二层存放篷身。 |
| ★2 | 9*6米充气帐篷（8顶） | 1、总体尺寸：9x6x3.45m，外部肩高2.3米，投影面积54㎡，长宽高误差不超过2厘米。 2、内部尺寸：8.44x5.44x3.17m，内部面积46㎡，长宽高误差不超过2厘米。 3、前后门尺寸：1.5x1.9m（2扇），长宽误差不超过2厘米。 4、窗户尺寸：0.75x0.6m（8扇），长宽误差不超过2厘米。 5、气柱：灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布 6、外披面料：600D防水、阻燃、涂银数码迷彩牛津布。 7、内衬面料：200D阻燃白色牛津布。 8、帐篷配单地布1块，地布规格：灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布。 9、气柱安装阀门两组（4个充排气阀，1个安全阀） 10、帐篷配通风口2个，阀口2个。 11、主体结构使用高频热合热封工艺制作 12、充气时间：3~5min 13、适应温度：-30~70℃ 14、工作压力：18~22Kpa 15、防水高度：≥20cm 16、抗风等级：不小于8级 17、重量：220Kg-240Kg 18、包装尺寸：1.3x1.1x0.9m，长宽高误差不超过2厘米。 19、每个帐篷带有2个暖风机口，两个取暖炉口，取暖炉口用芳纶做防火接口。帐篷配置连接搭片，帐篷间可相互连接。 20、每个帐篷配充气泵2台，其中自动补压泵1台，电动充排气泵1台。 21、每个帐篷配4磅铁锤1把，14mm螺纹钢地钉10根，Ø8mmx4m拉绳10根。 22、每个帐篷配Ø8cm补片8个，胶水1罐。 23、包装箱：每个帐篷外包装箱采用移动网箱，尺寸：1.8*1.4*1.4m，长宽高误差不超过2厘米。箱子底部安装承重轮6个（其中定向轮4个，万向轮2个），辅助轮2个，网箱分为2层，第一层用于存放工具，第二层存放篷身。 |
| ★3 | 10*8米充气帐篷（1顶） | 1、总体尺寸：10x8x3.15m，外部肩高2.4米，投影面积80㎡，长宽高误差不超过2厘米。 2、内部尺寸：9.36x7.36x2.83m，内部面积69㎡，长宽高误差不超过2厘米。 3、前后门尺寸：1.8x2.0m（2扇），长宽误差不超过2厘米。 4、窗户尺寸：0.75x0.6m（10扇），长宽误差不超过2厘米。 5、气柱：灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布 6、外披面料：600D防水、阻燃、涂银数码迷彩牛津布。 7、内衬面料：200D阻燃白色牛津布。 8、帐篷配单地布1块，地布规格：灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布。 9、气柱安装阀门两组（4个充排气阀，1个安全阀） 10、帐篷配通风口1个。 11、主体结构使用高频热合热封工艺制作 12、充气时间：3~5min 13、适应温度：-30~70℃ 14、工作压力：18~22Kpa 15、防水高度：≥20cm 16、抗风等级：不低于8级 17、重量：320Kg-350Kg 18、包装尺寸：1.4x1.2x1.0m，长宽高误差不超过2厘米。 19、帐篷带有2个暖风机口，两个取暖炉口，取暖炉口用芳纶做防火接口。 20、帐篷配充气泵2台，其中自动补压泵1台，电动充排气泵1台。 21、帐篷配4磅铁锤1把，14mm螺纹钢地钉12根，Ø8mmx4m拉绳12根。 22、帐篷配Ø8cm补片8个，胶水1罐。 23、包装箱：帐篷外包装箱采用移动网箱，尺寸：2*1.5*1.5m，长宽高误差不超过2厘米。箱子底部安装承重轮6个（其中定向轮4个，万向轮2个），辅助轮2个，网箱分为2层，第一层用于存放工具，第二层存放篷身。 |
| 4 | 电动充排气泵 | 自动充/排气泵便于携带。 4.1.功率:1.8KW 4.2.气流:4500L/min 4.3电源: 220V电压 4.4重量:≤6.0Kg |
| 5 | 自动补压泵 | 自动补压泵用于充气放气，两个电机 ARS自动补气系统。 电源:220V电压 气流:2000L/min 重量:≤6.0Kg 最大压力:50/350mabr(0.7/50psi) |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外根据损坏实际情况收费 |
| 5 | 培训支持 | 支持远程线上培训、现场培训。 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，8小时提供解决方案， 48小时到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 30天 |
| 建议采购方式 | 公开招标 |