设备技术参数

| 设备名称 | 单人制氧机 |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 基于常温空分技术，采用膜分离或分子筛PSA技术，直接从空气中富集提取氧气，制取浓度≥90%的符合氧疗要求的氧气。整机高度集成，一体化设计，内置锂电池，一键开机，使用便捷，可单兵便携使用，主要用于高原地区急性高原病的防治和氧疗保障。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 标配主机 | 60台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★制氧原理 | 膜分离或分子筛变压吸附制氧技术，具备医疗器械注册证 |
| 2 | ★单套配置 | 电池1块、迷彩包1个、鼻氧管1根、过滤棉2个、电源适配器1套、车载适配器1套 |
| 3 | ＃氧气纯度 | ≥90% |
| 4 | ＃制氧工艺 | 制氧技术达到国内领先水平，具有自主知识产权，提供国家级奖项和专利证书 |
| 5 | ＃控制系统 | 脉冲触发供氧，提供软件著作权 |
| 6 | ＃理化指标 | 满足GB/T 8982对医用氧的品质要求，提供具备CMA资质的第三方检测报告 |
| 7 | ＃主机结构 | 模块化结构、非压力容器设计，具备自主知识产权，提供模块化专利证书 |
| 8 | 低气压适应性 | 适用于高原低气压环境，提供第三方检测报告 |
| 9 | 整机功率 | ≤60W, 提供第三方检测报告 |
| 10 | 噪声 | ≤55dB(A), 提供第三方检测报告 |
| 11 | ＃主机净重 | ≤1.6kg |
| 12 | LED显示屏 | 液晶彩屏，实时显示海拔高度、氧浓度、电量、流量等信息 |
| 13 | 连续供氧时间 | 单电≥1h |
| 14 | 流量调节 | 1-3档可调，等效1～3L/min |
| 15 | 主机尺寸 | ≤140*90*180mm |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 免费质保期12个月 |
| 2 | 备件库 | 西安设有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安设有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 超出保修期后按合同约定收取保修费用（包工包料），每台的年维保费不超过中标单价的8% |
| 5 | 培训支持 | 投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护。 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内作出响应，厂家技术人员在24小时内到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日 |
| 建议采购方式 | 公开招标 |