2021-JK17-W1075

| 采购编号 | 货物名称 | 采购数量 | 计量单位 | 设备最高限价 （万元） | 是否必须 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-JK17-W1075 | 经颅磁刺激仪（治疗型） | 1 | 台 | 90 | □是 ☑否 |  |
| 设备功能要求 |
| 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，具有无创、无痛、无副作用、安全有效的特点和优势，可用于抑郁症、精神分裂症、失眠、强迫症、躁狂症、焦虑症、创伤后应激障碍等精神心理疾病的治疗及脑神经、神经损伤性疾病的辅助治疗。同时治疗两位患者。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 磁刺激器主机 | 1台 |
| 2 | 液态内冷系统 | 1套 |
| 3 | 重复刺激定位帽 | 30套 |
| 4 | 管理与控制系统 | 1套 |
| 5 | MEP模块 | 1套 |
| 6 | 刺激线圈 | 3套 |
| 7 | 动物线圈 | 1套 |
| 8 | UPS电源（断电后持续30分钟以上） | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 冷却系统 | 惰性液态内冷系统或油冷 |
| ＃2 | 刺激线圈 | 能实现双面双向刺激（应出具刺激线圈图样） |
| 3 | 刺激频率 | ≥40Hz |
| ★4 | 单面最大刺激强度 | 单面最大刺激强度≧5Tesla |
| 5 | 磁感应强度最大变化率 | （30-70）KT/s |
| 6 | 脉冲上升时间 | （50-70）μs |
| ★7 | 主机通道 | 可同时运行2个刺激线圈，两个线圈可以分别进行单刺激线圈独立刺激，也可同时进行双刺激线圈联合刺激 |
| 8 | 电脑操作管理方式 | 具备硬盘储存、USB储存，提供专家方案、病历管理以及病历打印输出功能；具有刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护功能 |
| 9 | 开放式的技术平台 | 可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂保修≧3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修不收取人工费，配件8折以上优惠 |
| 5 | 培训支持 | 西安有常驻维修工程师，至少提供≥2次使用培训，维修工程师提供基本维护保养培训，设备故障无法修复≧48小时，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货日期 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。