技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1073 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 转椅系统 |
| 数量 | 1 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币150.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 一款全自动鉴别各类平衡障碍及眩晕症的诊疗设备，集BPPV诊疗和中频旋转试验于一体的旋转椅，主要功能：1、BPPV的精准定位及复位治疗；2、半规管中频功能评估；3、前庭耳石器功能评估；4、前庭中枢及大脑皮层功能评估。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 眼罩 | 1个 |
| 2 | 外壳 | 1套 |
| 3 | 机械支架 | 1套 |
| 4 | 安全座椅及安全带 | 1套 |
| 5 | 伺服器系统 | 1套 |
| 6 | 电控系统 | 1套 |
| 7 | 电脑工作站 | 1台 |
| 8 | 品牌打印机 | 1台 |
| 9 | 控制盒 | 1个 |
| 10 | 软件模块 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 图像通道数： | ≥4（双侧水平+垂直眼震描记） |
| 2 | 图像分辨率: | ≥480P |
| ＃3 | 3D眼罩 | 具备，水平+垂直+旋转眼震描记 |
| 4 | 采样率 | 120Hz-250Hz |
| 5 | 瞳孔定标 | 自动追踪瞳孔位置 |
| 6 | 眼球追踪 | 实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面 |
| 7 | 主轴（可编程控制） | a) 转动角度：任意角度，误差≤±2°； b) 最大转速：180°/秒，30r/min，误差≤±5%；（提供检测报告） |
| ＃8 | 辅轴（可编程控制） | a) 转动角度：任意位置，误差≤±2°； b) 最大转速：360°/秒，60r/min，误差≤±5%； （提供检测报告） c）加速度：0-360°/平方秒，误差≤±20%（提供检测报告） |
| #9 | 偏移轴 | 位移距离范围：-80mm～+80mm，误差≤±3mm；最大速度：60mm/s； |
| 10 | 运行噪音 | ≤68dB |
| 11 | 座椅 | a) 安全座椅配有四点式安全带、膝部安全带、腿部安全带 b) 安全带可以固定人体颈、肩、腹、大腿、小腿 c) 头部固定装置可升降，调整角度 d）座椅对于病人的包裹性高 |
| 12 | 急停装置 | a)一共3个，仪器主机左右两侧各一个，控制盒子上一个 b)按下急停，仪器转椅可以随时停止在当前运动的位置 |
| ★13 | 功能模块 | 具备： BPPV的自动诊断与复位治疗；校准、自发性眼震、静态位置、动态位置试验；正弦谐波模式（SHA）：正弦、正弦谐波试验；阶跃模式（VST）：脉冲加速（急停）、恒定加速； |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修人员 |
| 4 | 培训支持 | 现场培训 |
| 5 | 维修响应 | 2小时响应、24小时到现场 |
| 6 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。