| 项目编号 | 2022-JK15-W1047 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 便携式数模集成套件 |
| 数量 | 40套 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 36.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 模数混合综合实验平台，带有虚拟仪器一套（包括示波器、信号源、数字万用表，逻辑分析仪，脉冲信号发生器、频谱图、波特图等功能），配合上位机软件显示和操作，可方便替换搭载课程模块。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 模数混合综合实验平台 | 1台/套 |
| 2 | 电路原理实验模块一个。 | 1个/套 |
| 3 | 模拟电路实验模块一个。 | 1个/套 |
| 4 | 数字电路实验模块一个（包括FPGA功能）。 | 1个/套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 综合实验平台 | 不大于410mm *300mm *75mm； |
| 2 | ★示波器参数 | 12位双通道100MSPS，带宽50MHz |
| 3 | ★信号源参数 | 12位双通道，带宽30MHz，最高输出正弦波频率不低于25MHz |
| 4 | 数字万用表数 | 隔离型自动量程，6000读数，可测量交直流电压，交直流电流，电阻、电容、二极管等 |
| 5 | 电源参数 | 提供一组正负可调输出，输出电压±2V至±15V，调节步进50mV，输出电流0.5A，提供输出限流调节和输出电流监测功能；一组固定5V输出，输出电流1A；所有电源均带有短路保护功能； |
| 6 | 数字IO参数 | 共提供32个数字IO，其中16路逻辑分析仪，16路脉冲信号发生器，采样率/刷新率100MSPS |
| 7 | ＃二次开发和网络互联 | 提供动态链接库文件可以在VC，VB，LabVIEW，LABWINDOWS，Matlab，PYTHON 中对平台进行二次开发，对采集到的数据完成自定义以及更为复杂的分析，提供完整的VC、Labview、LabWindows、Python、Matlab的开发例程。 提供免费的远程互联功能，教师和学生在任意地点可以通过网络访问并控制对方的设备，进行演示或联调协助，数据交互在上位机软件中以波形数据和控制数据实现。实验平台同时提供使用情况统计报告功能，可以分析批量设备的利用率和学生的使用习惯分析。 提供Multisim 中的仪器接口，可以在Multisim的Labview Instruments中调用，提供示波器，信号源，电源，万用表，数字输入和输出功能，实现虚拟仿真波形与实测波形的对比。 |
| 8 | 电路原理实验模块 | 可拆卸；板载两路隔离电压源，电压范围±14V，最大电流100mA；板载一路隔离电流源，电流范围0-20mA，最大电压±10V；可完成下面的电路实验： 伏安特性 KVL和KCL 戴维南等效 叠加定理 一阶、二阶动态电路 RC网络的频率特性 电路过渡状态的研究 |
| 9 | 模电实验模块 | 可拆卸；可完成下面的模电实验： 单管共射放大器 两级交流放大和负反馈 射级跟随电路 互补对称功率放大电路 差动放大电路 比例求和运算电路 积分与微分电路 电压比较器 波形发生电路 有源滤波器 波形变换电路 集成稳压电路 |
| 10 | 数电和FPGA实验模块 | 板载四位带译码数码管，一路连续脉冲，一对上升沿和下降沿，一对正脉冲和负脉冲，三条面包板。 板载Altera EP4CE6 FPGA模块，板载USB Blaster，提供6位数码管，8个按键，8个拨动开关，16个LED，一路蜂鸣器，UART转USB电路，提供不少于70个对外IO。 基于面包板可完成以下数电实验 门电路逻辑功能及测试 组合逻辑电路 D触发器及其应用 时序电路测试及研究 集成计数器及寄存器 译码器和数据选择器 555时基电路 基于FPGA可以完成以下数电实验 实验一 流水灯 实验二 集成逻辑门及其基本应用 实验三 译码器 编码器 实验四 数据选择器 实验五 触发器 实验六 加法计数器 实验七 抢答器 实验八 功能数字钟 实验九 PWM发生器设计 实验十 电子琴演示系统设计 实验十一 DAC及DDS实现 实验十二 ADC采样 实验十三 UART 串行通信实验 实验十四 FIR滤波器设计 |