| 项目编号 | 2022-JK15-W1046 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 物联网多功能测试仪 |
| 数量 | 20台 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 31.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 集示波器、信号源、电源、万用表多功能为一体的测试仪，可配置教学演示APP，支持直接观看教程，按步骤了解仪器设备，方便学生学习使用，同时支持扩展针对性实验教程。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 视频操作教程APP | 20套 |
| 2 | 示波器表笔 | 40支 |
| 3 | 信号发生器输出线 | 40支 |
| 4 | 万用表表笔 | 20副 |
| 5 | 电源输出线 | 20副 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★带宽及通道数 | 100M带宽，双路模拟通道 |
| 2 | ★采样率 | 500M Sa/s 12位AD, 1G Sa/s 8位AD双模式的采样率； |
| 3 | ＃垂直分辨率 | 硬件12位AD的采样，幅度测量精确度3位半，波形垂直放大10倍后无量化噪声，在全时基档位下都可实现12位硬件AD采样； |
| 4 | 显示 | 10.4寸高清液晶屏，波形显示清晰；多点触控电容屏，能像智能手机一样移动波形，手动缩放，水平放大和垂直放大，快速找到要观察的波形，操作更便捷； |
| 5 | 存储深度 | 存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于40M点，即使采集的是12位比特的点，也可以实现40M； |
| 6 | 内置任意波形发生器 | 内置双通道最高频率输出50M，采样率300MS/s，垂直分辨率14位的任意波信号源，支持输出正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、白噪声五种标准波形； |
| 7 | 内置万用表 | 内置3（5/6）位万用表，最大显示位数6000位，支持电压，电流，电阻，电容，二极管，通断，真有效值等测试； |
| 8 | 内置电源 | 内置双通道分辨率10mV/10mA的直流稳压电源，电压可调范围不低于0-15V，电流可调范围不低于0-3A； |
| 9 | 系统 | 配置安卓操作系统，支持二次开发，方便自行开发与安装APP；是一款集12位示波器、50M双通信号源、3位半万用表、直流稳压电源、高精度频率计的多合一的多功能智能工作站，示波器、信号源、万用表、电源、频率计同屏显示； |
| 10 | 内置教程 | 支持安装示波器、信号源、电源、万用表使用视频教程APP，更深入了解与使用设备使用，支持直接观看教程，按步骤了解仪器设备，方便学生学习使用，同时支持扩展针对性实验教程APP开发。 |