设备参数表

| 设备名称 | 宏基因组高通量测序系统 |
| --- | --- |
| 招标上限金额 | 人民币300.00万元（免税） | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 1.分子流行病学 确定传染源、传播路线以及负责毒力和耐药性的分子通路和基因，以支持医院的感染控制和流行病学调查。 鉴定疾病的遗传基础的过程，包括宿主和病原体内的变异，它们可影响感染、传播和预防。 2.传染病监控 对病原体进化、宿主-病原体相互作用以及抗生素耐药性的了解。 3.人体微生物组学 对人体内部和表面发现的微生物群落的研究。 人类微生物组研究的目标是了解微生物在健康和疾病中的作用。 4.环境宏基因组学 基于环境样品中的DNA分析，对微生物群落中生物体的研究。 5.可用于单细胞转录组分析、单细胞基因组分析、单细胞表观基因组分析、单细胞蛋白组分析、空间转录组分析和单细胞多组学分析；可用于肿瘤异质性研究、免疫学研究、干细胞发育及分化研究和神经生物学研究等领域； 6.可用于蛋白组学的研究，最多可检测1536种蛋白。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 高通量基因测序仪 | 1 |
| 2 | 高通量数据存储分系统 | 1 |
| 3 | 病原微生物分析软件 | 1 |
| 4 | 开机验收试剂 | 1 |
| 5 | 服务器机柜 | 1 |
| 6 | 服务器管理工作站 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★数据产出 | 每次反应测序数据最大产出量≥110Gb |
| 2 | ★测序通量 | 每次测序最大Reads数≥3.9亿 |
| 3 | #最大读长 | 最大读长≥290bp |
| 4 | 测序时间 | 最快测序时间≤13小时获得分析后的下机数据 |
| 5 | 封闭检测室 | 反应过程无废液、废气产生，反应后无需任何生物学处理 |
| 6 | 内置数据处理系统 |  |
| 6.1 | #硬盘容量 | ≥3.5TB |
| 6.2 | 内存 | ≥280G |
| 7 | #内置测序分析加速系统 | 配合机载硬件和软件，可以加速测序数据二级分析 |
| 7.1 | #测序数据分析速度 | 一个人类全基因组（100G数据）分析时间≤2小时 |
| 7.2 | #宏基因组分析 | 内置宏基因组加速分析流程 |
| 7.3 | #转录组分析 | 内置全转录组基因表达加速分析流程 |
| 7.4 | #外显子分析 | 内置全外显子测序加速分析流程 |
| 8 | 测序数据准确性 | 测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥80% |
| 9 | 数据存储分析系统 |  |
| 9.1 | 处理器 | 配置≥4颗Intel Xeon 24核48线程2.3主频以上处理器 |
| 9.2 | 内存 | ≥256GB（16x32GB TruDDR4 2933Mhz内存），最大支持≥48条扩展插槽，最大支持≥6TB内存扩展 |
| 9.3 | 硬盘 | ≥72TB（30块2.4TB 2.5寸 企业级热插拔SSD硬盘），最大支持≥32 个 2.5 英寸 HDD/SSD |
| 10 | #蛋白组学 | 系统可用于高通量蛋白组检测 |
| 10.1 | 检测灵敏度 | 检测灵敏度可达到fg级 |
| 10.2 | 检测体积 | 最低检测体积≤1µl |
| 10.3 | 动态范围 | 覆盖高、中、低丰度蛋白，动态范围横跨≥10个log |
| 10.4 | 检测蛋白种类 | 最多可检测≥1530种蛋白，每次检测≥380种蛋白 |
| 11 | 病原微生物分析软件 |  |
| 11.1 | #操作界面 | 图形化操作界面，无需命令行输入 |
| 11.2 | #数据分析自动化 | 从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学 |
| 11.3 | #病原微生物分析 | 可对病原微生物进行检测、分型和溯源 |
| 11.4 | #软件个性化服务 | 提供软件个性化定制服务 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格不高于全国最低价格 |
| 5 | 培训支持 | 安装验收后，厂家在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。包括仪器原理、使用方法和维护方法等 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间为24小时内，48小时内到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60个工作日内 |