设备参数表

| 设备名称 | 中高档有创呼吸机 |
| --- | --- |
| 招标上限金额 | 300万元人民币 | 设备数量 | 10台 |
| 是否必须 进口 | ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 功能要求：适用于成人、儿童的进口呼吸机，具备有创通气、无创通气及高流量氧疗功能，通气模式，报警及监测功能全面；要求内置涡轮和内置电池，便于转运。要求配备主流呼末二氧化碳模块，便于重症患者的治疗和监测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 10 |
| 2 | 台车 | 10 |
| 3 | 湿化器 | 10 |
| 4 | 呼吸管路 | 20 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地及基本要求 | 适用于成人，儿童的原装进口呼吸机 |
| ★2 | 配置 | 2.1配置一体化内置涡轮或空气压缩机，用于转运及中心供气系统故障时提供供气 |
|  |  | 2.2配置内置一体化高流速氧疗功能或外置的原装进口高流速氧疗仪器(如果提供外置的仪器，则要求单独提供该产品的进口产品的进口产品注册证) |
| ★3 | 操作及显示 | 中文操作界面，彩色触摸屏幕中文显示，屏幕不小于10吋 |
| #4 | 氧电池 | 长效氧电池,工作时间大于5年. |
| ★5 | 通气模式 | IPPV、IPPVassist、SIMV、PSV、CPAP/PEEP、BIPAP（Bilevel）、VV+（Autoflow）、NIV |
| ★6 | 最小潮气量 | 容量模式下的设定值不大于20ml |
| 7 | 呼吸频率 | 2－80次/分 |
| #8 | 呼气末正压 | 0－45cmH2O |
| #9 | 吸气峰流速 | 不小于250升/分 |
| 10 | 监测参数（一） | 潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力、PEEP，最小气道压、内源性PEEP |
| #11 | 监测参数（二） | 吸入气体温度、吸入氧浓度 |
| #12 | 肺力学监测 | 实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C |
| 13 | 监测的波形 | 压力－时间波形和流速－时间波形 |
| #14 | 特殊功能 | 具有呼吸机同步雾化功能及智能吸痰功能 |
| ★15 | 二氧化碳监测 | 具有内置二氧化碳监测功能（或配置独立的原装进口二氧化碳监护仪，需提供进口注册证） |
| #16 | 呼吸环 | 具有二氧化碳呼吸环 |
| #17 | 装机量 | 所投标的机型，要求在西安不少于五家三级甲等医院的安装，并提供用户名单及联系人电话 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本价格打9折，免人工费和工时费 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作演示培训，不限人数和次数 |
| 6 | 维修响应 | （维修响应时间）响应时间不超过2小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月内 |