设备参数表

| 设备名称 | 全自动数字式单分子分析系统 |
| --- | --- |
| 招标上限金额 | 人民币340万元（免税） | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 | (进口 □国产 |
| 设备功能要求 |
| 此设备为超高灵敏度单分子检测及分析研究系统，可实现组织、细胞、体液等多种类型样本的筛选纯化、处理监测、浓度测定、分离收集、定量分析等多流程实验。能够对样本中极低含量蛋白大分子定量检测，广泛应用于神经精神疾病、心脑血管疾病等生物标志物的发现及鉴定，也可用于药物研发的各个阶段。具有检测样本多类型、样本处理全流程、分析定量高灵敏的特点，对于多种疾病，特别是精神疾病的超早期检测具有极大优越性。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 样本筛选系统 | 1台 |
| 2 | 样本监测系统 | 1套 |
| 3 | 主机 | 1台 |
| 4 | 笔记本电脑 | 1台 |
| 5 | 孵育振荡器 | 1台 |
| 6 | 服务器 | 1台 |
| 7 | 试剂盒 | 1盒 |
| 8 | 样本层析系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃微量样本筛选 | 190－848nm连续波长全光谱分析，至少内含≥0.03、0.05、0.1、0.2、1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程；能确定样品污染物具体物质,鉴定的污染物（≥5种）。 |
| 2 | ★主机 | 要求该设备自身可以全自动完成全部流程(包括但不限于稀释，上样，试剂添加，孵育，洗涤，检测和分析)，完成一块板检测全部流程＜5小时。无需额外前处理及后续分析设备或分析软件。 |
| 3 | 样本兼容 | 要求系统支持检测多种样本类型，至少包括血清、血浆、脑脊液、尿液、唾液、房水、组织提取物、细胞裂解液和呼出呼吸凝析液等； |
| 4 | ＃样本位 | 系统需包含96个采血管板位或4个96孔板标准工作板位； |
| 5 | 工作台 | 工作平台至少可容纳3块微孔板，并至少具有6个96道加样枪头板位； |
| 6 | 检测系统 | 采用CCD检测器，可自动对焦； |
| 7 | ＃机械臂 | 双液体处理机械臂系统：具有钢针加液机械臂、自动装载枪头的加样机械臂；双臂独立操作，加样和加buffer液等过程，同时进行，互不干扰； |
| 8 | ★光盘上样 | 检测光盘全自动上样，具有全X、Y、Z轴运动的抓手机械臂； |
| 9 | 光源系统 | 采用长寿命LED光源，光源数≥5个； |
| 10 | ＃多重检测 | 支持同一样本一次进行多重检测，重数≥4； |
| 11 | ★检测系统 | 每次运行最大批处理≥288test；同时支持灵活样本数量处理，支持不少于96样本的多次上机方案； |
| 12 | 检测光路 | 滤光片数量≥5个，波长至少包括488nm, 647nm, 577nm, 700nm, 750nm； |
| 13 | ＃反应流程 | Elisa过程采用磁珠循环清洗方式，通过侧面磁力循环控制方式； |
| 14 | 温控系统 | 试剂槽具有温控功能，温控范围4-8度；孵育模块温控30℃，确保检测时温度一致性； |
| 15 | ＃活细胞监控 | 全电动对活性样本进行长时间多点观察，远程操控进行数据浏览和分析；温度：37°C（98.6°F）+ 0.3°C（0.5°F），湿度：0-99%，培养箱中进行观察； |
| 16 | 采集方式 | 反射斜照明技术，光源为630 nm LED光源。成像分辨率：≥1280 x 960； |
| 17 | 消毒及灭菌方式 | 过氧乙酸（需预冷）、酒精消毒；紫外线灭菌、过氧化氢灭菌； |
| 18 | ＃检测灵敏度： | fg/ml级别，Nf-light检测限(LoD)≤55 fg/mL；Tau检测限(LoD)≤15 fg/mL； |
| 19 | 仪器及试剂开发性 | 设备及试剂支持用户自主研发检测试剂盒，且费用低于商品化试剂盒； |
| 20 | ★定量灵敏度 | fg/ml级别，Nf-light定量限（LLOQ）≤180fg/mL; Tau定量限(LLOQ) ≤65 fg/mL； |
| 21 | ＃样本层析分离系统 | 最高转速20000 rmp，最大离心力38012xg，转速与离心一键切换，微电脑变频式自动控制，自我功能监测系统； |
| 22 | ＃全自动馏分收集系统 | 微电脑芯片，能自动定时收集、计滴收集、记录峰采样收集层析液，实现自动采样收集，具有多种收集模式，配置多种收集管； |
| 23 | 服务器 | 塔式服务器7040，CPU不低于i7，内存不低于16G，独立显卡内存不低于2G； |
| 24 | 笔记本电脑 | 14寸品牌笔记本，CPU：11代i5及以上，内存：16G及以上，存储：512G SSD及以上。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内免配件费，免人工费用，质保期后只收取配件费用，免人工。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训，国内有5位厂家技术支持，西安本地代理商有通过培训认证的技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 2小时相应，8小时内电话处理确定解决方法，确定需要上门的48小时内上门 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后三个月内 |