| 设备名称 | 双波长激光系统 | 计划号 | 2021-N1734 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 180.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| √进口 |
| 设备功能要求 |
| 痤疮瘢痕和手术瘢痕的非剥脱性点阵激光治疗 2、老年斑、晒斑、日光性角化病和黄褐斑的治疗 3、眶周皱纹及身体其他区域皱纹的清除 4、皮肤暗沉，美白嫩肤 5、浅表色素沉着性疾病 6、同时具有双波长激光治疗能力 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 支撑臂 | 1个 |
| 3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 4 | ZIMMER冷风系统 | 1个 |
| 5 | 冷却系统连接套件 | 1套 |
| 6 | 冷却系统台面 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★激光治疗能力 | 具有双波长激光治疗能力 |
| 2 | 激光波长 | ★激光波长1：1540或1550nm ＃激光波长2：1927nm |
| 3 | ＃激光器类型 | 1550nm掺铒光纤激光器 1927nm掺铥光纤激光器 |
| 4 | ＃能量范围 | 激光波长1输出能量：4-70MJ（每MTZ） 激光波长2输出能量：5-20MJ（每MTZ） |
| 5 | 光束发射方式 | 单点扫描式 |
| 6 | ＃手具操作方式 | 滑动式 |
| 7 | ＃光束发射顺序 | 无序发射 |
| 8 | ＃光斑大小 | 智能软件根据最大的穿透深度自动优化 |
| 9 | 脉冲发射速率 | UHS超高速传递系统，每秒高达2900 MTZs |
| 10 | 最大穿透深度 | ≥1300UM |
| 11 | ＃最大脉冲重复率 | 3kHz |
| 12 | 激光传输系统 | 具有智能光纤传输系统 |
| 13 | ＃治疗头治疗宽度 | 大治疗 15mm 小治疗7mm |
| 14 | ★耗材名称 | 治疗头 |
| 15 | ★耗材年用量 | 用量每年50个，费用预估35万元/年 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内免费保修，质保期外维修只收取配件成本费。 |
| 5 | 培训支持 | 可提供线上或者线下技术培训指导装机服务和日常维护。 |
| 6 | 维修响应 | 接到电话后2小时内回复，24小时内工程师到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后一个月内交货 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。