| 项目编号 | 2022-JK15-W1054 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 电子阅览室升级改造 |
| 数量 | 1 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币118.80万元 |
| 设备功能要求 |
| 满足我校本科生、研究生等各层次人员文献检索课程的实习、以及新生，心理检测等任务、同时兼顾学校一部分信息化保障能力。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 学生电脑 | 150台 |
| 2 | 投影仪 | 5台 |
| 3 | 电动幕布 | 5个 |
| 4 | 吸顶同轴网络有源音箱 | 13只 |
| 5 | 网络有源音箱数字主机 | 1台 |
| 6 | 数字音频信号传输处理器 | 1台 |
| 7 | 控制面板 | 1个 |
| 8 | 无线手持话筒 | 2套 |
| 9 | 无线领夹话筒 | 3套 |
| 10 | 电源时序器 | 1台 |
| 11 | 鹅颈会议话筒 | 1只 |
| 12 | 交换机 | 7台 |
| 13 | 综合布线 | 1套 |
| 14 | 管理系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 一体机 | ★1. CPU：≥Intel第十一代酷睿 i5-11500 2.7G 6C ＃2.主板：Intel 470 系列芯片组及以上 ★3.内存：≥8G DDR4，提供双内存槽位 ★4.硬盘：≥256GB M.2 固态硬盘 5.显卡：集成显卡 6.音频设备：内置立体声音箱；支持杜比音效 ★7.网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡+802.11 AC无线网卡； 8.接口：≥4个USB 3.1 Gen1，1个USB 3.2 G2 TYPE-C(支持快充),1个DP-OUT接口；标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露 9 键鼠：USB键盘、鼠标，支持键盘开机功能，方便使用； ★10.显示屏:≥21.5寸LED背光液晶显示屏,微裱框设计，分辨率1920x1080 11.机箱：侧置物理按钮，方便使用； 多功能平放式底座，支持屏幕俯仰 12. 电源：外置135W高效电源 ＃13. 系统：出厂预装正版Windows 10 Home 64系统 ★14.管理功能：出厂预装同品牌正版管理软件，能实现网络同传、一键还原功能 ★15.认证：该产品生产厂商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CCCS钻石五星级认证、具备《信息安全服务资质》安全工程一级资质、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）可靠性实验室认证和ISO50001能源管理体系认证（提供证书复印件加盖生产厂家公章附到投标文件正本中） |
| 2 | 投影系统 |  |
| 2.1 | 工程投影仪 | ★1．3LCD投影技术，≥0.63寸液晶板； 2.参考寿命4000 小时 ( 标准模式 ) 8000 小时 (ECO 环保模式 ） 3．液晶面板尺寸：≥0.59英寸； ★4.亮度：≥5200流明， 5.对比度≥15000:1， ★6.分辨率≥1920x1200， ★7.变焦比≥1.6， ＃8.水平梯形校正≥+/-15度；垂直梯形校正≥+/-30度 9.内置扬声器≥16W；接口：VGA输入≥1路、HDMI输入≥2路，复合视频输入≥1路，RS-232C输入≥1路，RJ45输入≥1路，USB Type A和USB Type B各一路；HD-BaseT≥1路, 10、自动开机：当投影机待机时，接收到计算机、HDMI、USB 的输入信号，投影机会自动启动投影； ＃11、具备0秒关机技术 |
| 2.2 | 投影仪 | ★1．3LCD投影技术，≥0.63寸液晶板； 2.参考寿命3000 小时 ( 标准模式 ) 3500 小时 (ECO 环保模式 ） 3．液晶面板尺寸：≥0.59英寸； ★4.亮度：≥5000流明， 5.对比度≥15000:1， ★6.分辨率≥1920x1200， ★7.变焦比≥1.4， ＃8.水平梯形校正≥+/-15度；垂直梯形校正≥+/-15度 9.内置扬声器≥16W；接口：VGA输入≥1路、HDMI输入≥2路，复合视频输入≥1路，RS-232C输入≥1路，RJ45输入≥1路，USB Type A和USB Type B各一路；HD-BaseT≥1路, 10、自动开机：当投影机待机时，接收到计算机、HDMI、USB 的输入信号， 投影机会自动启动投影； ＃11、具备0秒关机技术 |
| 2.3 | 幕布及辅材 | 玻纤幕面 电动幕布 HDMI线、电源线 |
| 3 | 音响扩音系统 |  |
| 3.1 | 吸顶同轴网络有源音箱 | 电源参数：输入RJ45,输出：RJ45： AES/EBU：48KHz,24bit 110Ω>1V 50%T -20dBFS 显示：背板整机电源显示，信号显示， 面板电源显示 控制：背板L、L+R、R信号通道选择 输出功率：30W THD=1%,RL=8Ω MAX60W 信噪比:≥95dB 音箱类型：二分频数字有源音箱 单元配置：6.5""低音+3/4""高音 频率响应：60HZ-20KHz 灵敏度：89dB（ 1m/1w) 声压级：105dB ★提供国家强制性3C认证 ★提供带“CNAS或 CMA”字样的产品认证试验报告证书（试验报告需体现电源端骚扰电压试验结果及试验曲线图、谐波电流试验结果）、提供复印件加盖制造商鲜章" |
| 3.2 | 网络有源音箱数字主机 | 电源参数:输入AC100-240V 60/50Hz 6A 输出 RJ45：DC48-56V 2A*16 路 输出功率:100W*16口 (最大200W*16口) 音频参数:输入3.81mm凤凰插座，平衡式输入 20-20KHz 0dBv,8/4/2通道输入可选 输出 RJ45：AES/EBU：48KHz,24bit 显示: 面板整机电源显示，8分区信号显示后板16路电源显示，16路音箱连接显示 控制: 面板电源开关控制，8分区立体声音量控制 ★需提供“网络数字音箱控制软件”的计算机软件著作权证书，复印件加盖制造商鲜章" |
| 3.3 | 数字音频信号传输处理器 | ★支持16路模拟音频输入，8路模拟音频输出，支持插入Dante卡功能，扩展网络音频输入和输出，支持自动增益混音、同时发言数量限制、自动避音功能 频率响应:20Hz-20kHz,-0.3dB 动态范围：＞115dBu 失真度：<0.005% at 1kHz（0dBu） 串音：＞70dBu，20Hz-20kHz 共模拟制比:＞75dBu 1KHz 幻象电源：+48V DC 输入增益：50dBu（MAX） 话筒输入阻抗：2k ohm 输入最大电平：+15dBu 线路输入阻抗：＞10k ohm 最大输出电平：+15dBu 输出阻抗：<500Ω 数字处理：24bit sigma-delta A/D、D/A转换、40 bit DSP，96kHz采样率 电源：AC 95V-250V 50/60Hz ★需提供国家强制性3C认证,需提供带“CNAS”字样的产品认证试验报告（试验报告需体现安全报告及电磁兼容报告），提供复印件加盖制造商鲜章 |
| 3.4 | 控制面板 | 液晶触摸中控面板可控制数字音频矩阵处理器任意输入、输出音量，模式切换，电源时序器开关等功能 可编程4寸TFT触摸彩色液晶面板，1个rs485中控接口 |
| 3.5 | 无线手持话筒 | 载波频率范围: UHF 640—690MHz、 740—790MHz、 780—820MHz 频率振荡模式: 锁相环回路 频道总数: 100CH 频率响应: 80 Hz-18KHz 频带宽度: 25MHz 载波稳定度: ±45KHz 假像干扰比: >80dB 信号噪声比: >105dB（1KHz-A） 灵敏度: -105dB（12dB S/N AD） 总失真率: <0.5% (在1KHz 时) 音频输出阻抗: 2.2KΩ 音频输出准位: -12dB 静音方式: 静音及音码锁定回路 功能显示方式: LCD液晶显示 供电电压: 12V Dc,600mA 输入插头型式: 平衡式XLR接头，非平衡式TRS6.3mm接头 |
| 3.6 | 手持式发射机 | 频道总数 ：100CH 动态范围：>110dB 载波误差 ：±0.005% 调变偏移度：±48KHz 副谐波：<－60dBc 射频输出功率：10mW 电源消耗：≤100mA @ 3 V 供电电压 Um3, AAA 1.5v×2 ″ 功能显示方式：液晶显示 LCD |
| 3.7 | 无线领夹话筒 | 载波频率范围:UHF620MHz-950MHz 频率振荡模式:锁相环回路 频道总数:100CH 频率响应:80Hz-18KHz #频带宽度:0-25MHz 载波稳定度:±5PPm≤10KHz 假像干扰比:>80dB 号噪声比:>105dB（1KHz-A） 灵敏度:-105dB（12dBS/NAD） 总失真率:<0.5%(在1KHz时) 音频输出阻抗:2.2KΩ 音频输出准位:-12dB 静音方式:静音及音码锁定回路 功能显示方式:LCD液晶显示 供电电压:12VDc,600mA 输入插头型式:平衡式XLR接头，非平衡式TRS6.3mm接头 |
| 3.8 | 腰挂式发射器 | 频率振荡模式：锁相环回路PLL 载波频率范围：620MHz---950MHz Rf输出：10mW 灵敏度：±0.005% ＃频带宽度：25MHz ＃频率间隔：75KHz 可切换频率数：100CH 液晶显示：频率、电池量 控制方式：电源开关、设定模式、AF，频率上/下、功能锁定模式 假象干扰比：<-50dBC 音频响应：40Hz-18KHz 电池型式：UM3,AA1.5V*2 |
| 3.9 | 领夹麦克风 | 音头：背极式驻极体 音头尺寸：Φ6.0X5mm 指向性：心型 频率响应：50Hz-16KHz 灵敏度：-45dB±3dB/Pa(1KHz时)（5.6mV/Pa） 输出阻抗：250Ω±30% 负载阻抗（最小）：1250Ω 等效声压级：21dBA 最大声压级：130dB（谐波失真≤0.5%1000Hz） 信噪比：≥90dB #动态范围：0-113dB 供电电压：3VDC 线材：Φ1.5*1.2m 外型尺寸：15mmX15mm 重量：约20克 颜色：黑色（可根据要求配色） 输出连接件：3pin或4pin迷你MiniXLR连接器，或3.5MM插头Connector |
| 3.10 | 鹅颈会议话筒 | 指向性：超心型指向 #拾音距离：50-150cm 输出阻抗：2KΩ 鵝颈式会议话筒 类型：电容式 供电方式：可DC3V/DC48V自动转换 频率响应：40Hz～16KHz 话筒麦头带灯环显示 |
| 3.11 | 电源时序器 | 输入电压 100~240V(输出电压=输入电压) 额定输入电流 25Arms 时序电源输出通道 12通道(万能电源插座) 非时序电源输出通道 2通道(万能电源插座) 单通道额定输出电流 13Arms 单通道断路器电流 30A 时序间隔 1秒 USB接口输出 5V/200mA ★最大联机量≥ 32台 #最大开关量 144级 ★最远通迅距离≥ 800米 待机功耗 <2W 电源与机箱绝缘电阻: >20M 外形尺寸: 482*283*88 （UNIT：mm） 重量: 5.47kg(净重） |
| 4 | 交换机 |  |
| 4.1 | 48口交换机 | ★固定端口：48个10/100/1000BASE-T以太网电接口，4个1000BASE-X以太网光接口，1个Console接口，1个PNP按钮 尺寸：1U, 550.0mm×360.0mm×90.0mm ★包转发率：87/166Mpps 交换容量：432Gbps/4.32Tbps MAC特性： 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 ★支持源MAC地址过滤 ＃支持接口MAC地址学习个数限制 |
| 4.2 | 24口交换机 | ★固定端口：24个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口 尺寸：1U, 442.0mm×420.0mm×43.6mm ★包转发率：720M/792M ★交换容量：2.4T/24T MAC特性： 支持MAC地址自动学习和老化 ★支持静态、动态、黑洞MAC表项 ＃支持源MAC地址过滤 最大支持64K MAC地址容量 |
| 5 | 综合布线 | ＃电源线、网线、水晶头、插线板、金属线槽、施工等 |
| 6 | 管理系统 | ＃1.自主上机：支持刷卡上下机管理；支持无卡上机管理；支持上课、预约预留机器的上机管理；支持免费、计费、计机时、计次等上机管理。 ★2.上机行为管理：支持程序过滤；支持网址过滤；支持文件过滤；支持USB/光驱设备管理。针对不同的上机应用模式，提供丰富的过滤配置功能，对上机行为进行规范。 ★3.支持群集控制：支持全体远程开关机；支持实时/定时网络广播；支持机房解锁与锁定；支持屏幕监看；支持远程传输文件；支持远程命令；支持批量安装第三方软件。 ★4.支持上网记录的查询 5.支持自动关机配置；支持自主延长上机时间；支持客户端IP地址保护；支持掉线处理；支持脱机、关机自动结帐处理；支持自主换机处理；支持结帐后机器的自动操作（重启、关机、现状）；支持下机提示信息的配置。 ★6.查询统计：支持对机房各项数据进行统计分析，便于分析机房的使用效率。支持本地、远程WEB等多种查询统计方式。支持机房状况、设备、用户信息等查询与统计。支持年度、月度等各项的报表统计。支持管理员操作记录的查询，并生成管理日志。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。