技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1132 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 数量 | 1 套 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币48万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 绝对定量、mRNA基因表达差异，单核苷酸多态性（SNP）基因分型检测，Non- coding RNA和microRNA分析，基因拷贝数（CNV）分析，DNA稀有突变分析，基于荧光定量PCR仪的蛋白表达和蛋白相互作用分析等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | PCR仪主机 | 1 |
| 2 | 96模块 | 1 |
| 3 | 品牌电脑 | 1 |
| 4 | 高分辨溶解曲线软件 | 1 |
| 5 | 装机试剂盒 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 检测通道 | 6通道 |
| 2 | ★样品通量 | 96个样本/次，可自行更换384模块，自行手动更换后无需校准 |
| 3 | ★温度准确性 | (0.2 ℃（37-98 ℃） |
| 4 | ★温度均一性 | (0.2 ℃（37-98 ℃） |
| 5 | 检测系统 | CCD |
| 6 | ★所有样本同时检测 | 所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差 |
| 7 | 光路设计 | 激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供不少于19种不同的组合的检测模式 |
| 8 | 高分辨率熔解曲线反应时间 | <12分钟（65-95℃，整板每℃采集25次数据时，可提供实际软件截图证明） |
| 9 | 检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 |
| 10 | ★光路维护 | 免维护，无需定期校正光路 |
| 11 | #ROX校正 | 无需ROX校正 |
| 12 | 动态范围 | 10 logs |
| 13 | ★资质 | 具有CFDA医疗器械注册证 |
| 14 | 耗材 | 通用，无需仪器本品牌试剂/耗材 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 提供原厂叁年质保 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收取上门服务费和维修费，只收取相应的配件费，配件费按照优惠价格提供 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时响应，24小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。