技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1137 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 机体素质检测系统 |
| 数量 | 一套 | □国产 √进口 |
| 最高投标限价 | 人民币80万元 |
| 设备功能要求 |
| 该设备主要用于人体体能素质的综合测评。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 便携式人体成分分析仪 | 1套 |
| 2 | 全自动血压计 | 1套 |
| 3 | 全自动身高体重计 | 1套 |
| 4 | 握力测试仪 | 1套 |
| 5 | 背肌力测试仪 | 1套 |
| 6 | 下肢肌力测试仪 | 1套 |
| 7 | 坐位体前屈测试仪 | 1套 |
| 8 | 仰卧起坐测试仪 | 1套 |
| 9 | 综合体能测试 | 1套 |
| 10 | 心肺功能测试 | 1套 |
| 11 | 管理软件 | 1套 |
| 12 | 读卡器 | 1套 |
| 13 | 无线通讯器 | 1套 |
| 14 | 终端机 | 7套 |
| 15 | 笔记本电脑 | 2套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 便携式人体成分分析仪 |
| 1.1 | ★产地 | 原装进口 |
| 1.2 | #测量内容 | 细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（10 次以上累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角） |
| 1.3 | #计算方法 | 据实测量，不使用经验估算值，同一人变换性别或年龄，不影响测量结果值。 |
| 1.4 | 测试模式 | 成人模式，透析模式，水分报告 |
| 1.5 | #测量模式 | 躺姿、坐姿、站姿 |
| 1.6 | ★可携带性 | 室内、室外均可使用 |
| 1.7 | #移动使用能力 | 具有内置电源，可实现不关机的情况下移动使用。 |
| 1.8 | 测量范围 | 10～250Kg，3～99 岁，95～220cm |
| 1.9 | #认证 | FDA、CE、ISO、CFDA |
| 2 | 全自动血压计 |
| 2.1 | ★产地 | 原装进口 |
| 2.2 | ★测量方式 | 示波法 |
| 2.3 | 测量范围 | 压力：0~300mmHg 脉搏：30~200bpm |
| 2.4 | 精确度 | 血压：±3mmHg以内 脉搏：±2%以内 |
| 2.5 | 测量结果 | 收缩压，舒张压，脉搏数 |
| 2.6 | 测量时间 | 约40秒 |
| 3 | 全自动身高体重计 |
| 3.1 | ★产地 | 原装进口 |
| 3.2 | 测量项目 | 身高、体重、BMI、肥胖度、肥胖度评估 |
| 3.3 | ★测量身高范围 | 900~2000mm |
| 3.4 | ★测量身高误差范围 | ±1mm |
| 3.5 | 测量体重范围 | 10~200kg |
| 3.6 | 测量模式 | 自动或手动模式（可选） |
| 3.7 | 体重校准 | 开机预热时自动进行体重校准 |
| 3.8 | 测量单位 | “kg/cm”和 “lb/in” |
| 4 | 握力测试仪 |
| 4.1 | 测试项目 | 握力 |
| 4.2 | ★测试范围 | 5.0~100kg |
| 4.3 | 精 度 | ±0.1kg |
| 4.4 | 测试结果管理 | 通过无线通讯(ZigBee) 方式，把数据传送到系统PC分析 |
| 5 | 背肌力测试仪 |
| 5.1 | 测试项目 | 背肌力 |
| 5.2 | 测试范围 | 5.0~300kg |
| 5.3 | 精 度 | ±0.1kg |
| 5.4 | 测试结果管理 | 通过无线通讯(ZigBee) 方式，把数据传送到系统PC分析 |
| 6 | 下肢肌力测试仪 |
| 6.1 | 测试项目 | 下肢肌力（左/右 区分）、分别测试腿部力量 |
| 6.2 | ★测试范围 | 5.0~200kg |
| 6.3 | 精 度 | ±0.1kg |
| 6.4 | 测试结果管理 | 通过无线通讯(ZigBee) 方式，把数据传送到系统PC分析 |
| 7 | 坐位体前屈测试仪 |
| 7.1 | 测试项目 | 人体柔韧性 |
| 7.2 | ★测试范围 | -20.0~35.0cm |
| 7.3 | 精 度 | ±1 cm |
| 7.4 | 测试方式 | 红外线传感器和接触式传感器 |
| 7.5 | 测试结果管理 | 通过无线通讯(ZigBee) 方式，把数据传送到系统PC分析 |
| 8 | 仰卧起坐测试仪 |
| 8.1 | 测试项目 | 肌耐力 |
| 8.2 | 测试范围 | 0~99次/30秒 |
| 8.3 | 测试方式 | 红外线传感器和接触式传感器 |
| 8.4 | 测试结果管理 | 通过无线通讯(ZigBee) 方式，把数据传送到系统PC分析 |
| 9 | 综合体能测试 |
| 9.1 | 测试项目 | 平衡力（闭眼单脚站立） 敏捷性（全身反应时间） 爆发力（纵跳高度） |
| 9.2 | 测试范围 | -闭眼单脚站立: 1~200秒(1秒/单位) -全身反应时间: 0.001~3.000秒(0.001秒/单位) -纵跳高度: 10~150cm(1cm /单位) |
| 9.3 | 精 度 | 闭眼单脚站立±1s 全身反应时±0.001s 纵跳高度±0.1 cm |
| 9.4 | 测试结果管理 | 通过无线通讯(ZigBee) 方式，把数据传送到系统PC分析 |
| 10 | 心肺功能测试仪 |
| 10.1 | 测试项目 | 台阶测试 |
| 10.2 | 测试范围 | 0～300次/60秒 |
| 10.3 | 精 度 | ±1次 |
| 10.4 | 测试方法 | 光传感器 |
| 10.5 | 测试箱高度 | 男: 350mm 女: 250mm |
| 10.6 | 测试结果管理 | 通过无线通讯(ZigBee) 方式，把数据传送到系统PC分析 |
| 11 | 管理软件 |
| 11.1 | 报告纸 | 人体成分, 体能测试, 体型报告，运动处方，运动教程 |
| 11.2 | 累积数据管理 | 人体成分数据比较功能，个性化运动处方，日志管理 |
| 11.3 | 体能测试管理 | 体能测试数据，累积数据管理，具备运动监控功能 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 提供两年设备免费保修 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠情况 |
| 5 | 培训支持 | 提供全面的操作和维修技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 6 | 维修响应 | 故障报修时，维修人员到达现场时间不得超过3个工作日，零配件供应最长不得超过2周 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。