移动护士工作站项目参数

| 项目名称 | 移动护士工作站 |
| --- | --- |
| 预算总价（万元） | 170 | 是否进口 | ☑国产 □进口 |
| 序号 | 名称 | 技术规格要求 |
| 1 | 车体 | 1、★整车重量：≤60kg（不含挂件）； 2、#面板指示:台面具有一键开机状态指示灯,百分比电池电量显示灯； 3、#台面把手:为方便悬挂输液袋、胶片带等日常使用物品，把手为弧形结构设计，与台面相互独立，并可拆卸更换，便于清洁。（需提供台面把手实物图片）； 4、支架调整角度：水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270°； 5、#工作台面:有凹型塑料围挡，围挡高度≥20mm(提供推车围挡测量高度实物图片)，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏。(提供推车台面围挡高度测量实物图片) 6、★整车材质：车体表面抑菌处理，方便清洁； 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒； 7、★线缆设计：整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等，需提供政府机构提供的相关证明文件），除鼠标键盘外车体线缆无外露； 8、★抽屉类型：储物抽屉高度类型≥3个，插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；键盘抽屉（宽390深330高65mm）；第一类储物抽屉（宽≥385深≥325高≥85mm）；第二类储物抽屉（宽≥385深≥325高≥180mm）；第三类储物抽屉（宽≥385深≥325高≥210mm）； 9、★挂件：垃圾桶×2；锐器盒支架×1；压脉带盒及压脉带盒支架×1；手消液支架×1；一线品牌手持扫描枪（支持一维二维条码）×1；适配椅子×1； 10、★脚轮：4个一线知名品牌医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮； 11、制动方式：脚踏式刹车系统； |
| 2 | ★主机 | 1、主机位置：工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中； 2、处理器：≥酷睿Intel i5； 3、内存：≥8GB ； 4、显卡：集成显卡； 5、硬盘：固态硬盘≥128GB ； 6、无线网卡：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac； 传输速度≥300Mbps； 7、外部接口：USB2.0 ×3，USB3.0 × 1，HDMI × 1； 8、操作系统：支持最新正版Windows7/Win10 ，32bit/64bit； |
| 3 | ★电池 | 电池电芯：磷酸铁锂，循环次数≥2300次； 单次充电电池续航：≥12小时 ； 3、单次充满电时间≤6小时； 4、漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能； 5、电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能（需提供政府机构出具的关于输出电压可调节相关证明文件，其委托单位必须为原厂制造商，证明文件必须包括“电压调节”相关字眼）； |
| 4 | 显示器 | 1、★屏幕：≥21.5" IPS屏；显示比例：16：9；分辨率≥1920×1080； 2、#支架升降：显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm； 3、#线缆隐藏舱：固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 ； |
| 5 | 产品资质 | 1、#强制性认证：投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件并加盖制造商公章其委托单位必须为原厂制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）； 2、#医用环境：整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测（需提供第三方机构出具的医用电气设备安全检测证明复印件，检测型号必须与投标型号一致，其委托单位必须为原厂制造商）； 3、#电池组安全：整车电池通过GB 31241-2014便携式电池组安全检测（需提供第三方机构出具的检测证明复印件，其委托单位必须为原厂制造商）； 4、★防水防尘：整车通过IP26及以上防水防尘检测（需提供第三方机构出具的防水防尘检测证明复印件，其委托单位必须为原厂制造商）； 5、#辐射安全：制造商具有辐射安全许可证，需提供证书复印件； |
| 6 | ★质保 | 1、原厂整机质保五年（电池、塑料配件三年）； |
| 7 | ★服务 | 1、7*24小时响应，24小时内到达现场； 2、提供不少于两台驻场备用机； 3、巡检维护：每季度至少一次。 |

说明：

1、根据各项目具体情况可调整指标名称和技术参数；

2、功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；

3、技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。