| PCR仪 |
| --- |
| 进口 | 2台 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | *标准反应模板 | 96-well ( 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 |
| 2 | *最大升降温速率 | 4℃/秒 |
| 3 | *温度梯度 | 同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃ |
| 4 | 温度范围 | 4-100℃ |
| 5 | *显示屏 | 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 |
| 6 | 存储 | 可存储500个用户程序 |
| 7 | 接口 | 1个USB |