| 包埋机 |
| --- |
| 进口 | 1台 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 热台控制屏 | LCD 触摸屏 |
| 2 | 工作温度 | 50 °C 至 75 °C，以 1 °C 增幅进行调节 |
| 3 | 石蜡缸 | 最多 4 L |
| 4 | 热台尺寸 (深 x 宽 x 高) | 600 mm x 560 mm x 385 mm |
| 5 | 保证最低工作负荷量 | 30 分钟凝固 60 个蜡块 |
| 6 | 冷台操作温度 | -6℃ |
| 7 | 冷台尺寸 (深 x 宽 x 高) | 605 mm x 400 mm x 385 mm |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。