| 超速离心机水平转子 |
| --- |
| 进口 | 1 |
| 设备功能要求 |
| 该水平转子适用于贝克曼Optima XPN-100超速离心机。 |
| 软硬件配置清单 |
| 钛合金水平转子一个，配套离心管200根，离心管架1个，润滑油1管。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 最高转速 | 41000转/分钟 |
| 2 | 最大离心力 | 288,000xg |
| 3 | 最大离心容量 | 6X13.2ml |
| 4 | ★适用性 | 适用于贝克曼Optima XPN-100超速离心机 |
| 5 | 离心管个数 | 200根 |
| 6 | 离心管架 | 1个 |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。