| 纯水仪 |
| --- |
| 进口 | 1 |
| 设备功能要求 |
| 该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水，可完成： 玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制 微生物培养基配制，水栽法用水 毒理学研究，环保实验分析 为各种仪器供水和其他各种实验用 |
| 软硬件配置清单 |
| 超纯水器主机：1台 预纯化纯水柱：2台 EX超纯化纯水柱：2台 Millipak0.22um,1/pk,终端除菌过滤器：2台 水箱空气过滤器：1台、 清洗药片（45片/包装）：1台 60L自动液位PE水箱：1台 自来水预处理系统：5台 185/254nm双波长紫外灯：1台 标配机器挂墙组件：1台 标配漏水检测器（可以有效进行实验室安全保障）：1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★纯水产水水质： | 离子截留率 97-98% 有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99% 细菌和颗粒 > 99% 系统可监测和显示反渗透膜的截留率 流速：8 L/h |
| 2 | ★超纯水产水水质与流速 | 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式） 流速：50ml - 2000ml /min 可调 |
| 3 | ＃总有机碳含量(TOC) | ≤5ppb（μg/L） ,可在线监测并显示 |
| 4 | ★超纯水取水终端水质 | 内毒素＜0.001EU／ml RNA酶＜0.01ng/ml DNA酶＜4pg/mlM 细菌＜0.1cfu／ml 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml，附原厂出厂认证证书 |
| 5 | ＃超纯水电阻池常数 | 0.01cm－1 |
| 6 | 水质监控 | 可全程分别监测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率 |
| 7 | ＃系统内置TOC显示仪 | 在线实时显示超纯水中的TOC水平；超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平；纯水部分可选配254nm紫外灯，用于杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质 |
| 8 | ＃远程取水臂 | 取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器 |
| 9 | ＃水箱 | 系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60Ｌ水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器； 取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除微小颗粒杂质的0.22um的，去除细菌的，去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC的终端过滤器等，以满足不同的实验需求 |
| 10 | 系统软件及认证 | 带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。 全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准， 自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。