| 动物呼吸机 |
| --- |
| 进口 | 2 |
| 设备功能要求 |
| 产品通过风机系统和送、排风高效过滤器等部件制造成了洁净的空气屏障，对操作人员、和操作环境提供双重保护，实现对具有窒息性毒性的气体进行可控的安全操作。 |
| 软硬件配置清单 |
| 呼吸机主机两台；麻醉系统一套；呼吸机与麻醉机连接管两套，麻醉机配备开放环路和闭合环路所必需的管路各一套；电源插座三个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★适用物种 | 大鼠 |
| 2 | ★适合体重 | 200g左右 |
| 3 | ★呼吸压力 | 大于20cmH2O |
| 4 | ★呼吸频率 | 大于200bpm |
| 5 | ★麻醉机压力 | 大于20cmH2O |
| 6 | ★麻醉时精确度 | 不低于0.5% |
| 7 | ＃安全监控系统 | 超过或低于设定压力时报警。 |
| 8 | ＃动物麻醉安全性 | 提供氧气旁通开关，以便在动物预处理、仪器测试或任何紧急状态下，让氧气直接导通；确保动物麻醉时安全。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。