| 喷雾式可携带生化洗消器 |
| --- |
|  | 1 |
| 设备功能要求 |
| 针对突发现场（室外室内均可，爆炸现场、毒气泄漏、地震灾害、恐怖袭击）毒气快速洗消。 |
| 软硬件配置清单 |
| 喷雾式可携带生化洗消器 洗消剂 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 耐化学腐蚀 | 不锈钢喷嘴（专利技术），HD-PE的耐化学腐蚀型外壳 |
| 2 | 通道 | 2-way阀门控制干雾、湿雾两种模式 |
| 3 | 重量 | 重量：3.5-4kg（装满液体10kg） |
| 4 | 电源 | 无需连接电源 |
| 5 | 流量 | 压力计和微量调节阀调节空气流量，流体产出量：2.5-3.0bar/h |
| 6 | 容量 | 干雾模式下约1L；湿雾模式下约5-6L |
| 7 | 需气量 | 需气量：100-200L/min eff. |
| 8 | 操作时间 | 操作时间：空气罐6L/300bar，使用1个空气罐约15min，使用2个空气罐约30min |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。