| 水平激光微电极拉制仪 |
| --- |
| 进口 | 1台 |
| 设备功能要求 |
| 计算机程控的高精度微电极拉制仪，可拉制石英玻璃。 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机1台。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 仪器适用性 | ★仪器内部具有CO2激光器，除拉制普通玻璃微电极外，还可拉制石英微电极。 |
| 2 | 激光器耐久性 | CO2激光器可正常工作十年以上 |
| 3 | 程序数量 | ★可编写并存贮多达100个拉制程序 |
| 4 | 程序样例 | 提供膜片钳微电极与细胞内记录电极的拉制程序样例 |
| 5 | 可重复性 | 每次拉制都产生两个对称的电极，重复性好。 |
| 6 | 循环拉制次数 | 可进行两次以上的循环拉制，有效控制微电极杆部的长度。 |
| 7 | 拉制尖端规格 | ★能拉制稳定、可靠的尖端小于0.03μm的电极 |
| 8 | 显示 | 具真空荧光显示。 |
| 9 | 程序保护 | 拉制程序可写保护锁，防止不经意的改动。 |
| 10 | 质量控制 | 电镜检测电极尖端变化小于0.1μm，一般大约为0.06μm |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。