| 正置荧光显微镜 |
| --- |
| 国产 | 1 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm，齐焦距离越短光损失越小。 |
| 2 | 调焦 | 载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 |
| 3 | 观察镜筒 | 宽场三目观察筒，倾角为30°， 视野≥26mm |
| 4 | 照明装置 | 内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。 |
| 5 | 物镜 | 平场半复消色差荧光专用物镜 10X（NA≥0.30，WD≥10mm spring） 40X（NA≥0.75，WD≥0.15mm spring） 100X（NA≥1.3，WD≥0.2mm spring,oil） |
| 6 | 载物台 | 右手低位载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台. |
| 7 | 物镜转换器 | 七孔物镜转换器 |
| 8 | 聚光镜 | 高分辨聚光镜，NA≥1.40。 |
| 9 | 感应开关 | 具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。 |
| 10 | 荧光照明系统 | 八孔编码荧光照明器，带有复眼照明透镜， 荧光光源：130W长寿命荧光光源，通过冷光纤导入，减少热传递，寿命≥2000小时。 通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。 |
| 11 | 图像采集 | 600万像素，可直接连接HDMI高清显示器 |