| 设备名称 | 化学发光凝胶成像一体机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 设备功能要求 |
| 化学发光western blotting成像，化学荧光western blotting成像，三色荧光western blotting成像，蓝光凝胶成像，紫外光凝胶成像和可见光凝胶成像 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机一台 内置平板电脑1台，含拍照软件 分析软件3套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★CCD分辨率 | 840万像素（2535×3352个物理像素点，非软件转换的数码像素点） |
| 2 | CCD灰阶16bit | 动态范围4.8 OD |
| 3 | ★Peltier制冷方式 | -50℃的制冷温度可以控制，±0.10 ℃ |
| 4 | 光圈 | 自动的F0.95大光圈快速镜头，适用于微弱的化学发光成像检测 |
| 5 | 光源 | 双侧反射蓝色LED激发光源（470nm），用于SYBR Green，SYBR Safe，MaestroSafe，Goldview等EB替代染料的激发，对人，凝胶和样品无损伤 |
| 6 | 紫外灯箱 | 双波长紫外灯箱（320nm和365nm）1个，强度可调 |
| 7 | 激发光源 | 双侧反射红、绿、蓝3色激发光源（457nm, 530nm 和 628nm），用于3色western blot成像 |
| 8 | 滤光片 | 标配滤光片4块：黄色EB滤光片（590nm）1块，绿色滤光片(572 nm) 1块，红色滤光片(676 nm) 1块，蓝色滤光片(497 nm) 1块 |
| 9 | ★显示屏 | 内置平板电脑，可以通过液晶触摸屏或者鼠标和键盘控制。平板电脑的垂直角度为人体工程学设计，可以根据人体姿势进行调节平板电脑的角度，方便人眼观察。平板电脑位于暗箱的外部，维护和更换方便，不需要打开暗箱，即可更换。 |
| 10 | 分析软件 | 简便易用的分析软件：流水线式的操作步骤；能够自动识别条带和泳道，进行多重定量分析；具有分子量计算功能。 |
| 11 | 应用范围 | 化学发光western blotting成像，化学荧光western blotting成像，三色荧光western blotting成像，蓝光凝胶成像，紫外光凝胶成像和可见光凝胶成像 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。