| 设备名称 | 细胞因子液相芯片系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 技 术 参 数 | 1、工作条件 1.1 电源：100-240V,~3.75A, 47-63Hz 1.2 温湿度：15-30℃，20-80%，无蒸汽凝结 1.3 温度补偿：(2℃ 2、系统性能和技术指标 2.1 系统原理和用途 2.1.1 利用微球三荧光标记和液流分散激光自动检测技术，自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量分析 2.1.2 5-50ul血清或其它样品同时检测200-500种目标分子，20-60分钟读完一块96孔板，90-150分钟读完一块384孔板 2.2 芯片检测系统 2.2.1报告激光：532nm，>10 mw，光电倍增管检测器，14位A/D分辨率 2.2.2分类激光：635nm，10 mw，带有温度补偿的光电二极管，12位A/D分辨率 2.2.3 检测通道能力：具有多通路检测能力，200-500种指标 2.2.4 鞘液流速度：144ul/s 2.2.5 鞘液压力：8-15psi 2.2.6 样本流速：2 ul/s 2.2.7 液流腔尺寸：直径200um 2.2.8 芯片反应平台：96/384孔板格式板 2.2.9读板时间：20-60min/96孔，90-150min/384孔 2.2.10信号处理模式：线性，可选对数或线性显示 2.2.11信号测量分辨率：15位有效 2.2.12芯片反应平台、鞘液供应系统和分析主机整合系统 2.3系统控制和数据处理硬件（可国内采购） 2.3.1 CPU：主频≥2.7GHz 2.3.2硬盘：≥320GB 2.3.3内存：8G 2.3.4显示器：触摸屏液晶显示器（主机原配） 2.3.5离线处理工作站一台 3、配置清单 3.1细胞因子液相芯片系统主机一台， 3.2专用分析软件一套 3.3连机处理工作站一台 3.4离线数据分析电脑一台 3.5酶标板摇床一个， 3.6多通道全自动洗板机（带磁珠洗涤模式）一台 3.7微孔板温控仪一台 4、质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年 |
| 设备功能要求 |
| 采用流式细胞原理，利用磁性或非磁性微球标记，高通量检测384通道样品，可同时检测细胞因子指标达到500种。 |
| 软硬件配置清单 |
| 1.细胞因子液相芯片系统主机一台 2.专用分析软件一套 3.连机处理工作站一台 4.离线数据分析电脑一台 5.酶标板摇床一个 6.96通道/384通道全自动洗板机（带磁珠洗涤模式）一台 7.手持式磁珠分离板、真空多联支架及配套真空压力泵（手工法） 8.微孔板温控仪一台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃检测通量 | 8连管，384通道，200-500种指标 |
| 2 | ＃灵敏度 | 基因：可检测单拷贝基因，浓度：0.04pg/mL |
| 3 | ＃芯片检测系统 | 报告激光(532nm，>10 mw，光电倍增管检测器) 分类激光（635nm，10 mw，带有温度补偿的光电二极管） |
| 4 | ＃系统原理和用途 | 利用微球三荧光标记和液流分散激光自动检测技术，自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量分析，系统可同时检测200-500种目标分子 |
| 5 | 鞘液流速度 | 144ul/s |
| 6 | ＃读板时间 | 20-60min/96孔，90-150min/384孔 |
| 7 | ＃检测范围 | 4.5 logs |
| 8 | ＃配套检测试剂盒 | 供应厂商能够提供配套检测试剂盒：能够提供细胞因子试剂盒（覆盖人、灵长类、狗、小鼠、大鼠共5种动物源），细胞信号转导试剂盒，内分泌代谢试剂盒，心血管标志物，肿瘤标志物，肥胖因子等检测试剂盒。 |
| 9 | ＃维护和校验板 | 可每周进行一次系统校正（包括：Warm-up, fluidics, calibration, verification），或每天进行一次系统校正（包括：Warm-up, fluidics, verification），或每个样品间的系统校正（包括：Warm-up, fluidics） |
| 10 | ＃数据管理软件 | 集仪器操作和分析于一体的数据管理软件 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。