| 设备名称 | 实时定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 □ 进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★通道数 | 大于3个检测通道 |
| 2 | ★多重定量 | 可以完成至少3重定量PCR实验 |
| 3 | ★样本通量 | 96 |
| 4 | ＃独立控制功能 | 具备彩色触摸屏，可以脱离电脑独立运行 |
| 5 | ★温度梯度功能 | 具备温度梯度功能，可以同一次实验运行多个不同退火温度来优化实验条件 |
| 6 | ＃加热模块分区独立控温功能 | 加热模块分为多个独立控温分区，各分区可人为设定不同温度 |
| 7 | ★温控范围 | 12-98℃ |
| 8 | ＃模块最高升温速率 | ≥4.5℃/秒 |
| 9 | 检测灵敏度 | 最低至1个拷贝 |
| 10 | 软件功能 | 软件具备绝对定量、相对定量、基因分型、熔解曲线等功能 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。