| 设备名称 | 离体血管压力直径测定系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | □国产 █ 进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 血管尺寸 | >60μm |
| 2 | 浴槽容量 | 最大4ml，节约药物用量 |
| 3 | ＃浴槽材质 | 铝合金金属框架，耐酸不锈钢核心材质浴槽 |
| 4 | 压力范围 | 0 - 250mmHg（需外接压力源） |
| 5 | ＃压力精度 | 0.1mmHg |
| 6 | 浴槽内置张力换能器范围 | +/- 200mN |
| 7 | ★加热 | 浴槽内置，电子反馈加热 |
| 8 | ＃数字输出 | USB连接线直接输出，无需连接数据记录仪进行信号转换 |
| 9 | 主机 | 金属材质主机，内置压力调节器及触摸操控屏，金属材质浴槽结构保证实验稳定性 |
| 10 | ★血管图像分析软件 | 可自动控制仪器硬件操作，设定实验步骤自动运行仪器；可记录保存血管变化过程的视频文件并可随时输出血管图片；可同时记录十个以上血管参数，自动计算保存剪切力及血管阻力等参数，并可输出为Excel及CSV文件。 |
| 11 | ★功能 | 可以在体外模拟血管在体内的生理环境，在接近生理状态条件下研究离体血管结构与功能。通过设定离体血管的压力、压差、温度等生理条件，测量离体血管内外径、血管壁厚度、血管内腔流量、管腔横截面积、剪切力、血管阻力等多个相关参数，综合多个因素反应血管的生理功能。 |