| 设备名称 | 高通量实时荧光定量PCR |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 技 术 参 数 | 光源：高强度白色固态光源 激发波长：390-710 nm，连续不间断 单个光源寿命：> 10000小时 检测系统：冷CCD，工作温度 10 ℃ 样本同时检测：支持，所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差 荧光染料校正：无需ROX等被动染料校正 模块平均温控速率：6.8 ℃/s 熔解曲线温度分辨率：0.01 ℃ 熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集最多可达100个数据 高分辨率熔解曲线反应时间：<10分钟（65-95℃） 熔解曲线反应时间：<5分钟（65-95℃） |
| 设备功能要求 |
| 96孔模块和384模块方便切换，且切换后不用校准。 方便移动。 |
| 软硬件配置清单 |
| 1.主机，96孔模块、384模块 2.操作手册、软件安装光盘（至少两个注册码） 3.固定控制单元：惠普台式原装进口电脑，19寸飞利浦液晶显屏 4.移动控制单元：笔记本电脑（可国内采购）及检测主机数据接口 5.装机试剂、耗材包 6.便携式主机防震箱、现场检测附件 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★样本通量 | 96个样本/次和384/次，可自行更换384模块，自行手动更换后无需校准 |
| 2 | ★检测通道 | 6通道 |
| 3 | ＃光路设计 | 光路设计：全固定光路设计，激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提多种不同的组合的检测模式 |
| 4 | ＃温控模块设计 | 一体化成型温控模块,采用银质半导体温控 |
| 5 | ★移动实验室解决方案 | 系统便于整体搬移，主机无需校正，配备运输箱体、流行病学现场病原体核酸检测配套设备。 |
| 6 | 平均温控速率 | 大于4.8 ℃/s |
| 7 | ★温度均一性 | (0.1 ℃（37-99 ℃） |
| 8 | 温度准确性 | 0.1 ℃（37-99 ℃） |
| 9 | 高分辨率熔解曲线 HRM | 支持 |
| 10 | 装机精密度指标 | 区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。