| 设备名称 | 自动石蜡切片机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于实验室病理组织的快速切片 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机 一套一次性刀架 一套钨钢刀刀架 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★切片精度及切片方式 | 0.5－100um 最小切片厚度0.5um，电动切片 |
| 2 | 切片递进 | 5－20um以1um递进 20－60um以5um递进 60－100um以10um递进 |
| 3 | 垂直移动距离 | 60mm |
| 4 | 电动进样速度 | 300 µm/s 或900 µm/s |
| 5 | 最大样本 | 50×60×40mm |
| 6 | ＃样本定位 | ＃水平8º，垂直8º |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。