| 设备名称 | 冰冻切片机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于实验室病理组织的快速冰冻切片 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机 钢刀刀架一套 两把钢刀 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | #主机 | #制冷系统：两个独立的制冷系统同时工作，箱体由压缩机制冷，样本头由压缩机或半导体加盐水制冷 |
| 2 | 切片精度 | 切片厚度：1-100um。 |
| 3 | #消毒方式 | #化学消毒或者紫外消毒 |
| 4 | 电动进样 | 进样厚度实时可调。 |
| 5 | 速冻架 | 快速冷冻架可同时放置并速冻17个标本。 |
| 6 | 除霜功能及冷凝瓶 | 冷冻厢室和样本头制冷系统有独立的手动除霜功能（12分钟）。自动除霜功能（24小时一循环）。冷凝水及废液自动收集到冷凝瓶，便于安全处理。 |
| 7 | 回缩功能 | 具有样本回缩功能，20μm或者关闭。 |
| 8 | 侧向移动功能 | 刀架的侧向移动功能可充分利用刀片全长 |
| 9 | ★切片方式 | ★电动切片或者手动切片 |
| 10 | 防护功能 | 配有安全防护功能，护手同时完成切片 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。