| 设备名称 | 精分医用事件相关电位仪（WG-1A） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | █国产 □ 进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 配套软件 | 多媒体P50编辑刺激软件；多媒体P300编辑刺激软件；多媒体MMN编辑刺激软件 |
| 2 | 软件运行环境 | 刺激系统和分析系统必需是在一个软件体系里，避免分在不同软件里所产生的因信号的触发而产生的延时，必须要同步触发。 |
| 3 | 检测功能 | 可对听觉刺激进行自行编辑、编排（手动和自动）、预览等功能；可进行工频过滤及尖峰过滤：去除工频的干扰及过滤刺波干扰；可进行P50、MMN、P300的刺激编排和检测。 |
| 4 | 数据处理 | 具有数据比较功能：可以方便的比较不同被试者或不同叠加波的差异值，提供差异分析；具有数据处理组合设置：动态组合各种数据处理方法以适应临床及研究的需要； |
| 5 | 其他功能 | 具有在刺激系统同步触发下实时描绘、储存、回放脑电图的原始波和叠加脑电波变化功能。可通过略缩图监控各个电极点脑波的叠加情况，并可对脑电波进行时程缩放、波幅缩放。可实时监控实时的叠加波形、实时波/叠加波形的同屏显示。可智能显示各个电位点的波幅、潜伏期的数据以及可计算波面积。系统可自动识别标记P50、MMN、P300等ERP成分，并可自动生成其波幅、潜伏期等指标。 |