| 设备名称 | 3.0T MR保修 |
| --- | --- |
| 设备原始金额 | 12323134.81元 | 维保服务年限 | 3年 |
| 预算金额 | 345万元 | 维保设备数量 | 1套 |
| 维保服务要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★资质要求 | 原厂或原厂授权保养 |
| 2 | ★保修范围 | 整机保修（不含机房空调等第三方产品） |
| 3 | ★技术要求 | 有本地常驻服务机构，工程师人员不得少于5人，须有10年以上资深工程师。服务工程师具有相应在有效期内的原厂服务资质 |
| 4 | ★主要零备件 | 维修所换的备件必须为原厂原件，有追踪号码；液氦，线圈，冷头等主要备件需提供注册证以及进口报关单等有效证明；提供液氦优先保障，线圈保用；常用备件48小时内到货 |
| 5 | ★技术支持 | 提供现场，远程。由GE工程师团队提供操作和维修技术的原厂支持，一年提供一次原厂临床应用培训，保障使用人员正常操作设备的各项功能 |
| 6 | ★开机率 | 按照全年365天计算，96%以上，否则保修期顺延。连续停机3天以上，按停机天数双倍赔偿，保修期顺延至相应赔偿天数 |
| 7 | ★保养 | 每年四次保养（含深度保养一次）,保养期间运用质控软件进行图像质量检测，如有偏差，通过图像校准或更换备件使其达到国家标准。每个保修年度结束后，提供年度维修保养记录并装订成册，封面上注明公司名称、设备名称、保修期起止时间，按时送至科室存档 |
| 8 | 商务要求 | 公司注册资本金＞5000万人民币，提供400或800号码24小时X7天服务热线，具备远程支持平台 |
| 9 | 备件库要求 | 国内最少拥有两个以上备件库，独立备件库，单个库房面积＞500平米，提供库房地址和面积和证明文件 |
| 10 | 培训支持 | 当设备软件更新后，厂家负责将新的软件功能在现场进行培训，直至操作人员完全掌握。 |
| 11 | ★维修响应 | 服务热线响应时间：1小时，工程师到场时间：24小时 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。