设备技术参数

需求科室

| 设备名称 | 鼻内镜及手术器械包 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于鼻部手术使用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 鼻腔组织钳 | 20把 |
| 2 | 鼻组织钳 左开口 | 20把 |
| 3 | 鼻组织钳 右开口 | 10把 |
| 4 | 鼻组织钳 特大头 | 10把 |
| 5 | 鼻筛窦钳 翘头 | 10把 |
| 6 | 鼻筛窦钳尖头 大 | 30把 |
| 7 | 鼻筛窦钳尖头 小 | 30把 |
| 8 | 鼻腔咬骨钳 左开口 | 20把 |
| 9 | 鼻腔咬骨钳 右开口 | 20把 |
| 10 | 鼻咽活体取样钳 | 20把 |
| 11 | 鼻组织剪 | 20把 |
| 12 | 鼻窦镜0° | 41根 |
| 13 | 鼻窦镜30° | 2根 |
| 14 | 鼻窦镜70° | 4根 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 鼻腔组织钳 | 0°105mm尖头 大 |
| 2 | 鼻组织钳 | 左开口 |
| 3 |  | 右开口 |
| 4 |  | 特大头0°105mm无固定销 |
| 5 | 鼻筛窦钳 | 翘头推杆式 |
| 6 |  | 尖头推杆式 大 直径4.5mm 工作长度115mm |
| 7 |  | 尖头推杆式 小 直径4mm 工作长度115mm |
| 8 | 鼻腔咬骨钳 | 反咬 工作长度130mm 左开口 |
| 9 |  | 反咬 工作长度130mm 右开口 |
| 10 | 鼻咽活体取样钳 | Φ3.5×110mm 直 |
| 11 | 鼻组织剪 | 推杆式(左弯) |
| 12 | 鼻窦镜 | 12.1 外形尺寸（mm） a)、镜管外径：∮4、∮2.7 b)、目镜罩外径：∮32 c)、工作长度：170 12.2 观察系统基本参数 a）视场角：≥60°； b）视向角：0°、30°、70°； c）分辨率：8.34Lp/mm； d）照度：10000～15000Lx； e）景深范围：10mm～20mm； |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠八折 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应，72小时之内到达现成并提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60天内 |