设备技术参数

需求科室：

| 设备名称 | 半自动石蜡切片机 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | ☑国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 步进电机带动夹头前进后退，大手轮可以在最高点锁定，也可以在任意位置锁定，增加安全系数。具有半圈修片功能，修完片可直接整圈切片，自动转换。样本夹头角度可以调节，有零位显示。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 刀架 | 1个 |
| 3 | 手轮 | 1个 |
| 4 | 底座 | 1个 |
| 5 | 包埋盒夹头 | 1个 |
| 6 | 废屑槽 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 手轮锁定 | 具有两个独立的首轮锁定系统 |
| 2 | 样本夹头定位 | 带有零位的样品定位 |
| ★3 | 切片计数 | 带复位功能的切片计数和切片总厚度 |
| 4 | 样本夹头角度调整范围 | 水平方向和垂直方向各8度 |
| 5 | 样本夹头水平最大行程 | ≥24mm |
| 6 | 样本夹头垂直行程 | ≥70mm |
| ＃7 | 样本回缩 | 5～100μm，以5μm为增幅，可关闭。 |
| 8 | 切片厚度显示 | LED屏幕 |
| ＃9 | 电动进样 | 慢速300μm/s；快速800μm/s;一键回退1800μm/s |
| 10 | 切片厚度范围 | 0.5～100微米 |
| 11 | 切片厚度设置 | 0.5～5μm，以0.5μm递增； 5～20μm，以1μm递增； 20～60μm，以5μm递增； 60～100μm，以10μm递增。 |
| 12 | 修片厚度范围 | 1～600μm |
| 13 | 修片厚度设置 | 1～10μm，以1μm递增； 10～20μm，以2μm递增； 20～50μm，以5μm递增； 50～100μm，以10μm递增； 100～600μm，以50μm递增。 |
| ★14 | 刀架 | 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片，刀架底座移动距离≥24mm |
| ★15 | 退刀器 | 配备退刀器及安全护手，方便换取刀片并保障操作安全 |
| 16 | 最大样本尺寸 | ≥55*50*30mm |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件费，不收取服务费及任何上门费用 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内电话响应，24小时内上门处理 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30日内 |