设备技术参数

需求科室：

| 设备名称 | 耳科动力系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 手术动力系统设备，用于耳科、颅底等手术的组织打磨和切割 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 动力系统主机 | 2台 |
| 2 | 直手柄 | 2支 |
| 3 | 弯手柄 | 2支 |
| 4 | 马达线套装 | 2套 |
| 5 | 支架 | 6个 |
| 6 | 冲水管夹 | 6个 |
| 7 | 脚踏 | 2台 |
| 8 | 延长杆 | 4个 |
| 9 | 清洁油 | 14瓶 |
| 10 | 润滑油 | 14瓶 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 动力系统主机 | 1.1冲水流量调节 1.2冲水泵可与马达同步出水，也可延迟冲洗 |
| 2 | 马达 | ★2.1最高转速≥39000转/分 2.2多档转速调节 2.3可高温高压消毒 2.4有过热警示灯提醒功能 ＃2.5采用风冷技术，长时间使用不发烫 ＃2.6可选择不同传动率手柄 |
| 3 | 耳钻手柄 | 3.1手柄高低速转动时均无摆动及震动 ★3.2可连接所有标准直径的钻头 3.3带外置冲水通道 3.4可高温高压消毒 |
| 4 | 钻头 | 不同直径钻头可供选择，满足不同手术需求，可高温高压消毒 |
| 5 | 脚踏 | 电动式无级变速脚踏开关：防水，可控制转速和冲水量，带多功能选择 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取维修配件成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修人员2小时内响应，4小时内到达现场，不能及时维修的需提供备用机。 |
| 7 | 到货时间 | 30天 |