设备技术参数

需求科室：

| 设备名称 | 喉科显微手术器械套 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 原装进口，适用于耳鼻喉科，喉科临床显微手术及教学的使用。喉科显微手术器械套要求器械质量稳定，即使重复使用多次仍切割流畅，剪削顺利。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 剪刀 | 6个 |
| 2 | 钳 | 5个 |
| 4 | 喉镜 | 2个 |
| 5 | 注射器 | 2个 |
| 6 | 手术扩张喉镜 | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 剪刀 | 右弯，有效工作长度≥23cm |
| 2 |  | 左弯，有效工作长度≥23 cm |
| 3 |  | 直，有效工作长度≥23cm |
| ＃4 | 微型钳 | 用于喉内显微外科手术，锯齿状，有三角形带孔钳夹，精密，向右上弯，精密的圆锥形鞘从远端向近端逐渐增粗，有效工作长度 ≥23cm |
| 5 | 注射针 | 用于喉内显微外科手术操作，针远端上翘45 °，LUER锁，有效工作长度≥23cm |
| 6 | 手柄 | 坚固稳定，设计符合人体工程学 |
| 7 | 高压注射器 | 高压手柄，塑料注射器柄，弹性塑料注射器, 灭菌包装, 一次性使用, 顶端外径 ø 1.3 毫米, 内径 ø 0.7毫米, 长≥ 18 厘米 |
| 8 | 钩 | 锋利，有效工作长度≥23cm |
| ＃9 | 抓钳 | 带圆形杯状钳口，直径≥2mm，直，末端可弯曲，工作长度≥23cm |
| ＃10 |  | 三角，带锯齿，不可拆卸，直，远端可弯曲，工作长度≥23cm |
| 11 |  | 抓钳，不可拆卸，带锯齿，直，末端可弯曲，工作长度≥23cm |
| 12 | 持针器 | 纤细，用于声带外科手术及喉内显微外科手术，带锁齿，鞘直径≥3mm，有效工作长≥20cm |
| ★13 | 手术扩张喉镜 | 长≥18cm，成人用 |
| ★14 |  | 长≥13.5cm，儿科用 |
| 15 | 导光束 | 纤维光传导管，用于喉镜 |
| 16 | 注射套管 | 注射套管注射套管，用于正压辅助通气，与喉镜配套使用 |
| 17 | 吸引管 | 用于排出蒸汽，用于喉镜 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期后, 维修免人工差旅交通费及工时费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 故障报修时，维修人员到达现场时间不得超过3个工作日，零配件供应最长不得超过2周，维修服务及零配件供应期限不得少于8年 |
| 7 | 到货时间 | 产品合同签订3个月内，交货于采购机构指定地点。 |