设备技术参数会审表

需求科室：

| 设备名称 | 咽鼓管压力测量仪及器械 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于咽鼓管功能的压力测试 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 压力测量仪主机 | 1台 |
| 2 | 专业软件、专业配套工作站 | 1套 |
| 3 | 连接管 | 1套 |
| 4 | 耳塞 | 2套 |
| 5 | 咽鼓管检查欧氏管（先段外径2mm-3.2mm） | 2套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 声音等级 | 声音等级 < 35 dBA |
| 2 | 测试原理 | 通过测试咽鼓管的延时开放数值来评估咽鼓管功能状况。 |
| 3 | 测试要求 | 要求被试者堵塞鼻腔、耳道，在测试中做含水吞咽动作，系统会自动记录咽鼓管开放、鼻咽部压力变化及鼓膜压力变化的具体数值 |
| 4 | 给压范围 | 给压范围：0—50mbar |
| 5 | 测试压力 | 5.1测试压力：30mbar、40mbar、50mbar ＃5.2测试结果分为鼻咽部数据和耳部数据两部分显示 ＃5.3 R值即为延时开放比：R = (P1-C1) / (C2-C1) 0＜R＜1 ：咽鼓管正常开放 R＞1 ：咽鼓管延时开放 R=0 ：咽鼓管未开放 |
| ＃6 | 数据显示 | 鼻腔压力大小 |
| 7 | 计算机 | 内含标配笔记本电脑 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外费维修只收取配件费成本 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时内到场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订3个月 |