设备技术参数

| 设备名称 | 超声手术刀系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于腔镜手术和常规开放手术中，对软组织的分离、切割和止血，可用于闭合直径不超过3mm的血管 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机（含电源线） | 1 |
| 2 | 换能器 | 3 |
| 3 | 脚踏开关 | 1 |
| 4 | 超声刀头 | 2 |
| 5 | 手柄 | 4 |
| 6 | 台车 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | 智能自检系统 | 具备开机自检，便于排除故障 |
| ★1.1.1 | 屏幕操作 | 彩色触摸屏 |
| 1.1.2 | 激发方式 | 支持脚控及手控双重激发方式 |
| 2 | 软件免费升级 | 具备 |
| 3 | 换能器 | ★3.1 换能器与握持部分、刀具全部分离设计维护使用方便。 |
|  |  | 3.2 换能器无使用次数限制，至少使用100次 |
|  |  | 3.3换能器支持低温等离子或环氧乙烷消毒 |
| 4 | 手柄 | #4.1 手柄握持部有多种设计，可提供2种型号的手柄，满足不同人员使用习惯，更加符合人体工程学，避免误激发。(需提供有效证明文件)。 |
|  |  | 4.2 手柄具有舱门设计，方便刀杆拆卸，手柄可低温等离子灭菌多次使用，符合感控要求，最大限度减少医疗成本。(需提供有效证明文件) |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 1．1刀头涂层技术可精确切割与凝血，规格齐全适用于各类型腔镜和开放手术；操作便捷刀头可拆卸。 |
|  |  | 1.2可安全闭合3mm血管 |
|  |  | ★1.3一次性刀具规格：（14cm/23cm/36cm/45cm）多种型号满足临床需求并具备一次性涂层刀具 （提供有效证明文件） |
|  |  | #1.4 刀头振幅：刀头振动幅度为50-100μm |
|  |  | #1.5刀头设计：可提供两类刀头，一体式设计刀头及分体式设计刀头 |
|  |  | #1.6 振动频率：55KHz±1kHz |
|  |  | 1.7刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 一次性超声刀刀头 |
| 3 | 耗材年用量 | 90万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 一次性超声刀刀头(14cm) | 把 | 50 | 2500 | 125000 |
| 2 | 一次性超声刀刀头(23cm) | 把 | 100 | 2950 | 295000 |
| 3 | 一次性超声刀刀头(36cm) | 把 | 100 | 2950 | 295000 |
| 4 | 一次性超声刀刀头(45cm) | 把 | 50 | 2500 | 125000 |
| 6 | 换能器 | 根 | 3 | 20000 | 60000 |
| 合计 | 900000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 六年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收维修费用，仅收取配件费用； |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，4小时到达现场；8小时处理不了可提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后1个月内 |