附件

技术参数

| 设备名称 | 高频电灼仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 45.00万人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 微创治疗痔疮 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 脚踏 | 2副 |
| 4 | 应用软件 | 1套 |
| 5 | 台车 | 1个 |
| 技术参数要求(设备) |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机通道数量 | 1个 |
| ★2 | 主机频率 | 4Mhz±10% |
| 3 | 输出功率 | 主机输出功率0～50W，功率调节步进1w，长按加速 |
| ★4 | 安全设定 | 主机输出带ON/OFF激活功能，不激活无输出，安全性高 |
| 5 | 面板功能显示 | 液晶面板显示包含：功率大小和功率调节键、输出累计时间、输出指示灯、ON/OFF状态指示、音量显示和音量调节键、病人组织环境检测值、输出效率值 |
| 6 | 主机功能 | 主机控制部分包含：电源开关，射频输出开关，功率设置，提示音量设置，脚踏控制，参数预设 |
| 7 | 额定电压 | 电压：额定220V/50Hz |
| 8 | 输出稳定性 | 当电源电压在198～242V之间变化时，输出功率在220V时输出的基础上变化不大于±20% |
| ＃9 | 输出提示 | 功率输出时，声、光、计时三重提示，提示音每一秒提示一次，每六秒长音提示，音量9级可调，指示灯每两秒亮一灯，三种颜色标示 |
| 10 | 额定负载 | 恒定阻值50欧姆 |
| 11 | 峰值系数 | 2.6±20% |
| 12 | 最大输出电压峰值 | ≤1000Vp |
| 13 | 断电保护功能 | 温度超过设定值，具备断电保护功能 |
| ★14 | 脚踏参数 | 脚踏开关:IPX8防水等级，双重保护 |
| ★15 | 软硬件配置 | 主机 1台 电源线 1根 脚踏 2副 应用软件 1套 台车 1个 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 消融电极 | 7800元/人份 | 20人份 | 156000.00 |
| 合计 | 5*156000元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 返厂维修，维修期间提供备用机 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费（专用耗材、专用维修配件报价折扣优惠政策） |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。