技术参数

| 设备名称 | 内镜检查床 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20.00万人民币 | 设备数量 | 8套 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 配合内镜诊疗用，移动方便，可升降，安全可靠，使用方便 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 床体 | 8套 |
| 2 | 输液架 | 8根 |
| 3 | 床垫 | 8张 |
| 4 | 安全带 | 16根 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 整机要求 基本参数 | 规格：2300×870×（570-900）mm |
|  |  | 床体最大载重量240kg |
|  |  | 背部可调为：（0 -75）°±5° |
|  |  | 前后倾斜≥13° |
|  |  | 整体升降（570-900）mm |
|  |  | 整体采用液压传动控制床面升降，使用轻松，噪音小 |
| 2 | 组成部分 | 推车车身主要结构采用优质铝材一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高，外形美观 |
|  |  | 下架由ABS材料一次性成型制作的外壳罩，外形美观,强度高，材料厚≥6mm |
| 3 | 产品功能 | 床面采用优质倍特板材质（可透X光） |
| ＃4 | 升降功能 | 背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简易、方便 |
|  |  | 床面整体升降采用液压传动方式，使用下架脚踏杆控制 升降，分别有升起脚踏杆和左右还原脚踏杆，安全可靠 ，使用轻松噪音小；并有防护装置不积尘，防护装置上 可以放置氧气瓶 |
| 5 | 护栏 | 上横管采用D型专用铝合金型材料，厚达1.5mm |
|  |  | 上座为ABS材料座子 |
|  |  | 护栏自锁机构,采用隐藏式枪把，表面硬化处理；六支S 金属支柱 |
|  |  | 下端为钢转动套，下座为3mm厚钢板 |
|  |  | 下座横管为（30×30×1.2）mm方管 |
|  |  | 可收缩平放，升降灵活安全，防夹手设计 |
|  |  | 护栏外侧装有塑胶防撞条 |
| ＃6 | 脚轮 | 推车均配置中控刹车系统 |
|  |  | φ200高级两档式脚轮 |
|  |  | 中间配两只导向脚轮，在推动时更稳定更可靠 |
| ★7 | 床垫 | 床垫采用多层高强度防水布，具备静态防褥疮设计 |
|  |  | 提供床垫防螨、防霉第三方检测报告 |
| ★8 | 配置 | 装有升降式不锈钢输液杆，以备抢救之用 |
|  |  | 每个床单元均配置安全带2根 |
| 9 | 喷塑工艺 | 整床体采用内外防锈处理工艺 |
|  |  | 表面静电喷塑，具有极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒 |
|  |  | 采用品牌阿克苏喷塑材料 |
| ★10 | 附加 | 配备折叠支架板（可放置监护仪等设备） |
| ★11 | 软硬件配置 | 床体 8套 输液架 8根 床垫 8张 安全带 16根 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或代理商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或代理商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外，如需更换零部件只收取成本费并免费更换安装 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后20天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。