技术参数

| 设备名称 | 旋磁光子热疗仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 10.50万人民币 | 设备数量 | 3台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 集旋磁热疗、红光、红外光、电灼治疗功能于一体，促进伤口和溃疡的愈合。用于痔瘘术后难愈合创面、肛周脓肿引流术后创面、急性疼痛、肛周糜烂。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 推车式主机 | 1套 |
| 2 | 红外光枪 | 2个 |
| 3 | 导光棒 | 2个 |
| 4 | 红外光挂耳 | 1个 |
| 5 | 眼镜 | 1个 |
| 6 | 红光支架 | 1个 |
| 7 | 红光光源灯泡 | 2个 |
| 8 | 可重复使用腔内电极 | 2套 |
| 9 | 腔内电极挂耳 | 1个 |
| 10 | 可重复使用腹部电极 | 2片 |
| 11 | 腹部电极导连线 | 1根 |
| 12 | 电灼笔 | 1支 |
| 13 | 电灼笔挂耳 | 1个 |
| 14 | 脚踏开关 | 1个 |
| 15 | 可重复使用长方形电极 | 2片 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 红外光波长 | （0.8～3）μm |
| 2 | 红外光最大额定输出功率 | （14～18）W |
| 3 | 红外光治疗头 | 采用铝合金材料，耐热性、抗磨性好，不变形、不易损坏 |
| ＃4 | 红光光谱波长 | （500～3000）nm |
| 5 | 红光最大额定输出功率 | （5.5～8.5）W |
| ★6 | 红光光源 | （150～200）W专用红光理疗光源，光斑范围大，光功率剂量强，有利于顽疾和大面积褥疮、溃疡等治疗 |
| 7 | 腔内电极外表的剩磁感应强度 | ≥80mT |
| 8 | 腔内电极电热温度 | （37～46）℃可调 |
| 9 | 腔内电极振动 | 最大旋磁转速（振动频率）：（6500～8000）rpm |
| 10 | 电极间最大输出电压 | ≤38V |
| 11 | 电极电流密度 | ≤2mA（r.m.s）/cm2,，开路输出电压峰值：≤500Vp-p |
| 12 | 电极间基本脉冲波形 | 为矩形波,单个脉冲的能量≤300mJ |
| 13 | 电灼器最大额定输出功率 | （8～12）W |
| 14 | 定时范围 | （1～60）min范围，步长1min，误差±1min |
| 15 | 临床适应症 | 治疗盆底康复，消炎、止痛、消肿，促进伤口和溃疡愈合 |
| 16 | 按防电击类型分类 | 属于Ⅰ类设备 |
| 17 | 按防电击程度分类 | 属于B型和BF型应用部分 |
| 18 | 运行模式 | 连续运行 |
| 19 | 额定输入功率 | 280VA |
| 20 | 连续工作时间 | 连续工作时间≧4小时 |
| ★21 | 软硬件配置 | 1.推车式主机 1台 2.红外光枪 2个 3.导光棒 2个 4.红外光挂耳 1个 5.眼镜 1个 6.红光支架 1个 7.红光光源灯泡 2个 8.可重复使用腔内电极 2套 9.腔内电极挂耳 1个 10.可重复使用腹部电极 2片 11.腹部电极导连线 1根 12.电灼笔 1支 13.电灼笔挂耳 1个 14.脚踏开关 1个 15.可重复使用长方形电极 2片 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，≦72小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。

技术参数

| 设备名称 | 远红外线治疗仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 14.00万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| ①有效改善AVF患者自体动静脉内瘘的血量，同时可以起到保护内瘘血管，减少内瘘并发症发生。②有效提高医患人员穿刺成功率，缓解组织疼痛、疲劳、促进愈合。减少病患在治疗过程中的疼痛感，增加医患适应性③能有效提高患者人工造瘘术的成功率，促进瘘管成熟。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 触控系统 | 1套 |
| 3 | 电动升降系统 | 1套 |
| 4 | 急停开关 | 1个 |
| 5 | 照射系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 治疗波长 | （2-25）μm远红外线 |
| ★2 | 治疗特点 | 非热型，治疗仪单次治疗40分钟以上且治疗面温度≦39℃ |
| 3 | 电源及控制装置 | 具有电源总控制器和安全联锁开关，配置紧急停止按钮并置于显著位置 |
| ★4 | 操作系统 | 时间可调范围为0-99分钟 |
| 5 | 智能存储 | 操作系统能够自动存储治疗处方并在再次开机时无需调整即可开始治疗 |
| ★6 | 高度调节 | 电动升降，万向伸缩悬臂可实现360度水平旋转，高度长度任意调节 |
| ★7 | 适用范围 | 血液净化患者，用于促进瘘管穿刺点愈合，缓解组织疼痛、疲劳，促进淤青、肿胀消除；增加动静脉瘘管血流量和动静脉瘘管直径 |
| 8 | 报警 | 治疗结束前30秒蜂鸣器报警 |
| ★9 | 软硬件配置 | 1.主机 1台 2.触控系统 1套 3.电动升降系统 1套 4.急停开关 1个 5.照射系统 1套 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费（专用维修配件报价折扣优惠政策） |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。