技术参数

| 设备名称 | 免疫组化预处理系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 49.60万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 满足全自动 IHC 和 ISH 染色需求，具备试剂自动检测系统，自动监测试剂用量，全流程自动处理，无需人工干预。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 免疫组化染色仪主机 | 1台 |
| 2 | 手持式条码扫描仪 | 1台 |
| 3 | 控制计算机 | 1台 |
| 4 | 标签打印机 | 1台 |
| 5 | 维护工具包 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 设备要求 | 原装进口，有“进”字号注册证 |
| ★2 | 全自动染色程序 | 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预 |
| 3 | 适用组织 | 适用于石蜡组织、冰冻组织及细胞等样本检测 |
| ＃4 | 多功能染色 | 同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，荧光原位杂交染色 |
| ★5 | 玻片架 | 3个独立的玻片架，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性 |
| 6 | 抗原修复温度 | 室温到100度 |
| ★7 | 玻片容量 | 玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量≥36个 |
| 8 | 试剂添加 | 可即时添加辅助试剂和一抗，二抗 |
| ＃9 | 试剂、切片检测 | 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生 |
| ★10 | 试剂滴加方式 | 侧面滴加 |
| ★11 | 染色时间 | 2.5小时完成≧30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色 |
| 12 | 标签打印及识别系统 | 含摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签 |
| 13 | 废液收集 | 专用废液桶≧4L，真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害和无害废液 |
| 14 | 模块组合 | 一台电脑可控制最多至30台染色机，原厂家不同型号的 免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作 |
| 15 | 操作系统 | 中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态 |
| 16 | 成本管理 | 显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本 |
| ★17 | 双染方式 | 可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染 |
| 18 | 加样方式 | 自动和手动 |
| ★19 | LIS系统连接 | 免费 |
| ★20 | 软硬件配置 | 免疫组化染色仪主机1台 手持式条码扫描仪 1台 控制计算机 1台 标签打印机 1台 维护工具包 1套 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 免疫组化二抗试剂 | 60元/人份 | 3000人份 | 180000.00元/台/年 |
| 合计 | 5*180000元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费（专用耗材、专用维修配件报价折扣优惠政策） |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，故障修复时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。