技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1170 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 分队激光模拟****系统 |
| 数量 | 1套 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币80.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 分队激光模拟****系统，通过“以光代弹”的方式进行分队规模激光模拟****，提高演训活动的真实性、**性、**性。可以模拟人员、运载工具等遭受到各类直***，****，其中***可以模拟****。该系统数据以及***数据支持后续扩展和二次开发，可接入其他组织**导调系统，实现交互和共享。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 主控系统 | 1套 |
| 2 | 通信系统 | 1套 |
| 3 | 检测终端 | 1套 |
| 4 | 调理终端 | 1套 |
| 5 | ***终端 | 60套 |
| 6 | **模拟终端 | 58套 |
| 7 | **模拟终端 | 2套 |
| 8 | **环境模拟终端 | 1套 |
| 9 | **模拟终端 | 1套 |
| 10 | **模拟终端 | 1套 |
| 11 | ****模拟终端 | 10套 |
| 12 | ****模拟终端 | 2套 |
| 13 | 器材箱 | 65套 |
| 14 | 充电柜 | 1套 |
| 15 | 耗材 | 1批 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★提供样品 | ★所有投标厂家需书面承诺所投标产品在中标后14日内能够提供样品测试，用以核验招标要求中“核心参数”技术性能和功能与实际中标中的“核心参数”是否相符。若不相符，招标方有权则取消中标资格，顺延其他预中标备选单位提供样品进行核验。 |
| 2 | 主控系统 |  |
| 2.1 | 硬件 | ★1.野外加固式笔记本。 ＃2.显示器尺寸≥14寸，处理器≥INTER I7性能，内存≥16G，固态硬盘≥500G。 3.内置供电工作≥8小时，工作条件-25℃～55℃。 |
| 2.2 | 软件 | ★1.具备后续扩展和二次开发功能，并能根据用户需要与其他组织指挥导调系统进行数据交互与共享。 ★2.系统支持终端接入数≥400个；态势刷新时间≤1.5S；软件无故障稳定运行时间≥24小时；软件实时数据处理效率≥2000包／小时。 ★3.可采集显示***双方实时信息，包括身份、位置、**、****、上线率等信息。在系统地图上显示***双方实时信息，并支持导入卫星影像图或其他数字地图。 ＃4.**统计，能以实时动态图表等形式显示人员**率、****率、***消耗和模拟***目标显隐等信息。 5.可实时导调控制红蓝双方****进程，包括人员**、**，****损毁、**补充和模拟**目标***。 ＃6.可进行复盘回放，对各阶段实时态势与**进程进行回放。 ★7.支持现行版***标号标绘，可导入标号库，与复盘回放同步显示。 ★8.系统支持显示***部位，区分头部、左胸、右胸、左腹、右腹、背部、左臂、右臂、左腿、右腿等位置。 ★9.系统具备远程**模拟功能，能够通过系统软件对任意位置实施模拟***；可模拟***和***2种远程***方式；所处位置的人员和**同步模拟***情况，***环境模拟终端根据***范围模拟***及***效果。 10.音效模拟器能通过主机与区域****数据对接，模拟***场地音效。 |
| 3 | 通信系统 | 1.与主控系统配套使用，可构建覆盖**区域无线数据传输网络，实时采集传输****双方位置、状态等信息。 ＃2.支持远程TCP/IP协议网络传输，支持RJ45接口，能够远程传输**数据。 3.通信频率范围400-600mhz。 ★4.有效通信距离≥3公里。 5.数据更新率≥100个／s；干预指令下达延时≤1s。 ＃6.连续工作时间≥12小时。 7.工作温度－20℃～+60℃。 8.防雨性≥100mm／h。 |
| 4 | 检测终端 | ★1.检测所有设备工作状态和参数信息，能够完成终端激活和连接配对。 ＃2.同时检测设备数量≥30个。 3.工作温度-20℃～60℃。 4.防雨性≥100mm／h。 5.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 5 | 调理终端 | 1.用于切换演训模式，为终端补充弹药，能够对人员或***进行******判定。 ＃2.连续工作时间≥12h。 3.工作温度-20℃～60℃。 4.防雨性≥100mm／h。 5.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 6 | 单兵装具终端 | ＃1.配备感应服及头盔罩，头盔罩、感应服和发射器之间为无线连接，具有****定位功能，信号发射器及电池设置在便于人员操作的位置，且固定牢靠，线束不裸露在外。 ★2.在头部、左胸、右胸、腹部、背部、左臂、右臂、左腿、右腿各部位设置感应点≥25个，感应点能够独立亮灯做出准确***部位指示。 ＃3.远程接收主控系统下发的指令参数和裁决指令；能够模拟人员遭受到*****，****效果；能够通过声、灯、烟雾等多种方式模拟***效果；能够识别*******类型，***，***。 ＃4.具备状态信息指示功能，状态信息至少应包括身份、**、连接、通信、定位状态及电量等信息。 ★5.语音提示装备、装具等连接状态，可语音模拟****音效。 6****可直接套在****上或配备与****等重量的头盔；感应服为连体式，能在连接处进行调节。 ＃7.定位精度≤10米；连续工作时间≥12h；激光感应时间≤20ms。 8.工作温度-20℃～60℃。 9.防雨性≥100mm／h。 10.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 7 | 自动步枪模拟终端 | ★1.用于****，包含8*****和****两部分；外挂拆卸便捷，安装位置合理，不影响操作使用***和加装****。 2.整体重量≤300g。 ★3.激光作用距离≥200米；激光在100米距离上光斑直径≤10厘米。 ★4.激光发射机具备快速校准功能；辅助校准激光器距离**激光器距离≤3cm，能将发射终端与武器瞄准基线校正平行。 ★5.具备连接故障判断功能，未连接***或电量不足时，发出语音通知；具有防作弊功能，可根据******状态及****自动锁定或解锁****。 ＃6.具有主动闪光模拟***指示功能，闪光点在****方向，光亮50米外可见。 7.可以由****触发激光发射；可模拟***、***。 ＃8.连续工作时间≥12h。 9.工作温度-20℃～60℃。 10.防雨性100mm／h。 11.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 8 | 手枪模拟终端 | ★1.重量、外形、部件位置与*****基本一致，模拟终端采用内部供电，无需外接线路，使用方式与实装基本一致。重量偏差±10%；能够模拟****，****行程≥20mm。 ＃2.激光作用距离≥50米，50米处光斑≤10厘米。 ＃3.能够采集***、***等操作部件的状态信息，支持***更换；以发射不可见激光的方式模拟武器发射，****、****、***等***操作过程与实装基本一致。 ★4.具备连接故障判断功能，未连接***或电量不足时，可由****语音通知；具有防作弊功能，可根据****状态及****自动锁定或解锁***。 ＃5.连续工作时间≥2h。 6.工作温度-20℃～60℃。 7.防雨性100mm／h。 8.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 9 | ***环境模拟终端 | ★1.模拟设施收到遥控指令或控制系统指令时，释放***响声和烟雾。 ★2.能够向控制系统上传状态、位置等信息。 ★3.定位精度≤10米；****数量≥6枚，****数量≥4枚。 ＃4.连续工作时间≥12小时。 5.工作温度-20℃～60℃。 6.防雨性≥100mm／h。 7.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 10 | 远程打击模拟终端 | ★1.能够接收控制系统远程下发的指令，通过释放****声和烟雾模拟远程***效果。 ＃2.***范围半径≥10米。 ＃3.连续工作时间≥12小时。 4.工作温度-20℃～60℃。 5.防雨性≥100mm／h。 6.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 11 | 火力点模拟终端 | ★1.能够模拟****间断性和连续性的****；能够自动关联进入***的人员，模拟目标被***及对内部人员的*****效果；具有灯光和烟雾效果。 ＃2.激光模拟范围平面360°；激光作用距离≥200m；激光光斑100米处≤15厘米，200米处≤20厘米。 3.具备状态信息指示功能，状态信息至少应包括身份、***、连接状态、通信状态（含信号强度）、定位状态及电池电量等信息。 ＃4.连续工作时间≥12h。 5.工作温度-20℃～60℃。 6.防雨性≥100mm／h。 7.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 12 | 手榴弹模拟终端 | ★1.**器材与***外形完全一致，作用时间基本一致； 2.模拟杀伤范围≥7米，具有声音和烟雾效果。 ＃3.具备防作弊功能。 |
| 13 | 运载工具模拟终端 | ＃1.能够安装于各型运载工具上，不影响车辆内部及周围人员。 ＃2.能够接收控制系统远程控制指令，模拟***效果。 ＃3.能通过烟雾和灯光等方式提示*****内人员***被***，并通过显示终端显示车辆***部位（轮胎、油箱、发动机等）。 4.具备状态信息指示功能，状态信息至少应包括身份、***、连接状态、通信状态、当前定位状态及电池电量等；能够关联***数据识别终端，识别****类型，****，****。 5.定位精度≤10米；烟雾弹数量≥2枚。 ＃6.连续工作时间≥12h。 7.工作温度-20℃～60℃。 8.防雨性≥100mm／h。 9.抗震性≥加速度10g、脉冲持续时间10ms。 |
| 14 | 器材箱 | 采用ABS塑料外壳，根据实际***存放需求配置箱子尺寸，应能够完全存放全部器材，并便于堆垛存放。 |
| 15 | 充电柜 | 1.能够为激光模拟***系统激光发射器、****所配置的电池进行集中充电，便于电池维护与管理。 ★2.同时充电数量≥80个。 3.外接电源电压：90V-260V。 4.重量≤35kg。 5.工作温度-20℃～40℃。 7.充电指示支持亏电及充满灯光指示。 |
| 16 | 耗材 | 配套提供小型发烟罐≥1000个；其他发烟罐≥100个；***环境声光弹≥100个；远程打击声光弹≥50个。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 国内维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内免费维修；质保期外只收取配件费，不收取人工费 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供交装、现场和集中技术培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时内；如需现场维修，技术人员72小时内到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60日内 |