设备技术参数会审表

| 设备名称 | 高频电刀 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | / | 设备数量 | 4台 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于手术中的切割凝血。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 4台 |
| 2 | 一次性电刀笔 | 20支 |
| 3 | 一次性负极板 | 80片 |
| 4 | 负极板连接线 | 4条 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 电切模式 | 自动切割模式。（其中单极模式最大功率100W.） |
| ★2 | 电凝模式 | 1.柔和电凝模式 2.强力电凝模式 3.双极柔和电凝.(单极最大功率80W。双极最大功率50W） |
| ★3 | 产地 | 原装进口 |
| 4 | 安全报警系统 | 具有中性电极安全系统。 |
| 5 | 提示功能 | 具有自检，错误报告，错误提示，声光报警，中文字幕提示，功率动态显示，存储功能。 |
| 6 | 电压 | 低电压：可减少电刺激，降低热损伤，无粘连和碳化。功率自动调节。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间2小时 |
| 7 | 到货时间 | 一个月内 |