附件

技术参数

| 设备名称 | 气囊式体外反搏装置 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 74.00万元人民币 | 设备数量 | 2套 |
| 是否必须 进口 | □是☑否 |
| 设备功能要求 |
| 治疗缺血性疾病以及改善侧枝循环等类型疾病。心脑血管基础性疾病以及搭桥，支架术后的康复治疗 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 体外反搏治疗床 | 1台 |
| 2 | 平板触屏电脑 | 1台 |
| 3 | 心电线 | 1根 |
| 4 | 指脉线 | 1根 |
| 5 | 连接管 | 6根 |
| 6 | 外囊套 | 1套 |
| 7 | 内囊套 | 6只 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 心电参数 | 1.1心电信号增益：四级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于0.25mV |
|  |  | 1.2心电导联：标准三导联 |
|  |  | 1.3心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min，心率与脉率同频双显示 |
|  |  | 1.4滤波技术：50/60 Hz高低通滤波 |
|  |  | 1.5心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性 |
| 2 | 脉搏参数 | 2.1血氧显示：（70-100）% ±2% |
|  |  | 2.2脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差不大于2次/min |
|  |  | 2.3 D/S比值：实时显示，峰值的比值（P）和面积的比值（A） |
|  |  | 2.4血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性 |
| 3 | 触发模式 | 3.1心电R波正负触发，反搏比率1:1、 1:2，触发行程(40-120) ±1bmp |
|  |  | #3.2房颤病人触发模式 |
|  |  | ★3.3设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适低、中、高三级调节 |
|  |  | 3.4触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快速 |
| 4 | 多重保护措施及保护显示 | 4.1早搏触发排气保护，并在显示器中显示早搏心电波形，治疗继续进行 |
|  |  | 4.2过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气 |
|  |  | 4.3自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示 |
|  |  | 4.4心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示 |
| 5 | 时间设定 | 5.1治疗时间可以设定5到60分钟，每次加减5分钟，治疗完成后自动停机 |
|  |  | 5.2空气压力泵运行时间累计记时 |
| 6 | 压力系统 | 6.1空气压力泵：采用原装进口空气压力泵，节能高效 |
|  |  | #6.2压力调控：治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围(75-300)mmHg， 可以调节高低，每次加或减5mmHg |
| 7 | 治疗囊套和接头 | 7.1.扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹，增强疗效 |
|  |  | 7.2.复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，耐用 |
|  |  | 7.3.管道连接头使用定制式推拉快速接头，推拉秒换，非旋钮，轻巧灵便，操作者容易更换，管道采用环保材料定制、耐磨、抗老化 |
| #8 | 设备具有超静音设计 | 整机噪音≤61db(A)，提供检测报告 |
| ★9 | 演示模式允许系统 | 具备模拟运行系统，用于自动检测设备和治疗模拟示范 |
| 10 | 充、排气点辅助设定系统 | I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示 |
| 11 | 软件升级 | 远程无线网络技术操作、设备操作指导及维护指导，远程设备软件升级指导 |
| 12 | 输入功率 | 产品输入功率不高于3000VA,高效低耗，节能减排 |
| ★13 | 软硬件配置清单 | 体外反搏治疗床 1台 平板触屏电脑 1台 心电线 1根 指脉线 1根 连接管 6根 外囊套 1套 内囊套 6只 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，24小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。