附件

技术参数

| 设备名称 | 大肠杆菌快速检测仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 3万元人民币 | 设备数量 | 1 台 |
| 是否必须 进口 | (国产 □ 进口 |
| 设备功能要求 |
| 可快速检测食品、饮料、餐饮业生产环境中的细菌、微生物和食品残渣，快速准确检测餐具表面微生物 餐具的消毒评估，以及一次性消毒餐具消毒效果评估。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 锂电池 | 1 |
| 3 | USB 数据线充电器 | 1套 |
| 4 | 软件光盘 | 1 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 显示屏幕 | 3.5 寸彩屏，图形化人机界面 |
| ★2 | 检测时间 | 10 秒 |
| 3 | 存储容量 | 256个用户 ID，256条用户计划程序，2000 条测试程序，5000 条测试结果存储； |
| 4 | 通讯方式 | 通过USB 连线通讯。 |
| 5 | 数据查询 | 可快速查看统计结果：RLU数值、日期、时间等；结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询，并给出柱状图、饼状图、折线图，以便客户按需查看分析、监测。 |
| ★6 | 检测精度 | 1*10-15mol ATP（具有省级及以上计量单位出具的测试报告） |
| ★7 | 检测舱 | 检测舱可移动、可清洗、可更换 |
| 8 | 供电电源 | 充电锂电池，通过MiniUSB口充电。 |
| 9 | 工作时间 | 持续工作10小时以上，待机时间500小时。 |
| 10 | 试剂 | 一体化液态稳定检测拭子，适应现场快速检测需要（中国大陆境内生产）。 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 大肠杆菌快速测试仪配套拭子食品试剂 | 20支\包\780元 | 10包 | 7800元/台/年 |
| 合计 | 7800元/台/年 |
| ★售后服务（每一项都是“★”） |
| 1 | 保修年限 | ≧3年 |
| 2 | 响应时间 | 2小时，到场时间24小时 |
| 3 | 维修配件 | 折扣优惠 |
| 4 | 维修技术机构 | 西安 |
| 5 | 是否提供备用机 | 有 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。