设备技术参数

| 设备名称 | 全自动核酸提取仪 | 设备数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 全自动核酸提取仪是用于DNA/RNA、蛋白和细胞等的全自动提取纯化系统，通过磁棒和磁棒套的吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/样品的转移，完成自动化提取纯化操作。操作自动化且快速，可同时操作1~24个样本，主要用于人体样本中核酸的提取、纯化。此款设备定制了专用于粪便样本实验的模块，最大样本处理的体积可达到5000ul。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动核酸提取仪 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 鼠标 | 1个 |
| 4 | 试剂盒架 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 原理 | 磁珠法 |
| 2 | ★处理体积 | 5000μL |
| 3 | ★磁棒数量 | ≥24 |
| 4 | #提纯孔间差 | CV≤5% |
| 5 | #内部程序 | 机器预设8组程序，可储存≥100组程序 |
| 6 | 裂解温度 | 室温～120℃ |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 肠癌检测敏感性不低于84%，特异性不低于97% 含配套质控品 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒，10人份/盒 |
| 3 | 耗材年用量 | 14万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒 | 人份 | 200人份 | 700 | 140000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 提供免费维修服务 |
| 5 | 培训支持 | 负责产品安装及调试并提供免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 接到报修电话后1小时电话响应，2小时内到达维修现场，如遇特殊情况，到场时间与用户协商确定 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后一个月内 |