设备技术参数

| 设备名称 | 全自动样本预处理仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | ☑国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于粪便样本全自动预处理，主要包括称重、补加保存液、振荡等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动样本预处理仪 | 1 |
| 2 | 100克砝码 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★一次处理样本数量 | ≥12个 |
| 2 | ★运行时间 | < 5 min /1个样本 |
| 3 | 操作界面 | ≥10寸触摸屏 |
| 4 | 蠕动泵补液量 | 1-24 mL |
| 5 | ★单管振荡时间 | 180s (可设置) |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 肠癌检测敏感性不低于84%，特异性不低于97% |
| 2 | 耗材名称、规格 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒 人份 |
| 3 | 耗材年用量 | 14万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒 | 人份 | 200人份 | 700 | 140000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 提供免费维修服务 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 接到报修电话后1小时电话响应，2小时内到达维修现场 |
| 7 | 到货时间 | 7个工作日 |