设备技术参数

| 设备名称 | 微创动力配套设备 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1套 | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于切除和修整椎间盘部位的增生组织，配合椎间孔镜使用。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 动力手柄 | 1个 |
| 2 | 导向鞘管 | 1个 |
| 3 | 可偏转球形切割刀头 | 1个 |
| 4 | 可偏转钻石形刀头 | 1个 |
| 5 | 钻石形刀头 | 8个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 整机原装进口 | 为确保产品的稳定、兼容和耐久性，提高手术安全性和操作方便性，以及售后服务的一致性，本次招标的工作手柄和动力刀头须为原装进口且为同一品牌。 |
| 2 | 工作手柄 | #2.1工作手柄上具备开/关键，用来控制主机的工作或停止，控制抽吸力的变化；设有刨削刀头的快速安装/拆卸开关； |
|  |  | #2.2具备自动抽吸功能的设计，抽吸率与转速成正比，确保手术视野清晰 |
|  |  | ★2.3手柄电机最高转速≥40000转/分钟，刨削刀头的实际最高转速≥8000转/分钟 |
|  |  | 2.4工作手柄可进行高温高压消毒 |
|  |  | 2.5配备手柄清洗专用转接头，用于对手柄的高压清洗。 |
| ★3 | 导向鞘管 | 导向鞘工作长度290mm～330mm，外径1.5mm～3.5mm，近端具有调整旋钮，可将远端任意设定为弯曲10°～40° |
| ＃4 | 可偏转球形切割刀头 | 长度≤360mm，外径1.5mm～3.5mm，可与导向鞘匹配，任意角度弯曲； |
| ＃5 | 可偏转钻石形刀头 | 长度≤360mm，外径1.5mm～3.5mm，可与导向鞘匹配，任意角度弯曲； |
| ＃6 | 钻石形刀头 | 长度≤320mm，外径≤3.5mm |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材名称、规格 | 刀头 |
| 2 | 耗材年用量 | 64万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 钻石形刀头 | 个 | 10个 | 16000 | 160000 |
| 2 | 桶形侧边切割刀头 | 个 | 10个 | 16000 | 160000 |
| 3 | 可偏转球形切割刀头 | 个 | 10个 | 16000 | 160000 |
| 4 | 可偏转钻石形刀头 | 个 | 10个 | 16000 | 160000 |
| 合计 | 640000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外，只收取材料费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 出现故障4小时应答，48小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 90个工作日 |