设备技术参数

| 设备名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 开展新技术，主要用于甲胎蛋白异质体和高尔基体蛋白73项目检测，用于肝癌早期诊断以及预后评估 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 电脑（含支架） | 1台 |
| 3 | 条码扫描枪 | 1把 |
| 4 | 废液桶 | 2个 |
| 5 | USB 转 RS232 线缆 | 1根 |
| 6 | 加样枪 | 1把 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 速度通量 | ≥120测试/小时 |
| 2 | 出第一个结果时间 | ≤18min |
| 3 | 样本位 | ≥60个 |
| 4 | 试剂位 | ≥18个 |
| 5 | 机载反应杯数量 | ≥240 |
| 6 | 进样量 | 10-200ul,1ul递进 |
| #7 | 进样方式 | 采用一次性取样头 |
| 8 | 液面探测 | 进入液面小于0.5mm |
| #9 | 反应盘孔位 | ≥60个一般孵育位+20个L3专用位 |
| 10 | 反应盘温度 | 37±0.5℃，升温时间<30min |
| #11 | 磁分离方式 | 采用三阶清洗模式 |
| 12 | 急诊功能 | 支持 |
| 13 | 携带污染率 | ＜1PPM |
| #14 | 特殊项目 | 肝癌项目（AFP、AFP-L3、GP73、DCP） |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 定标方式:两点定标 检测范围:检测下限不大于50 ng/ml 批内变异系数<8% 空白检测限:不高于25 ng/ml 样本:血清、血浆 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%），30人份/盒 高尔基体蛋白73（GP73），100人份/盒； |
| 3 | 耗材年用量 | 15万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-I3%）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒 | 1000人份/年 | 90元/人份 | 90000元 |
| 2 | 高尔基体蛋白73测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 1000人份/年 | 60元/人份 | 60000元 |
| 合计: | 150000元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机终身免费质保 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收配件费免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时响应，12小时到达 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后一个月内 |