设备技术参数

| 设备名称 | 半导体激光治疗仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于青光眼睫状体激光治疗，降低眼压 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 激光探头 | 2个 |
| 3 | 激光脚踏 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 光源 | 半导体激光源 |
| ★2 | 波长 | 810nm |
| 3 | 输出 | 真正连续波输出、长脉冲输出、微脉冲输出 |
| 4 | 光斑调节 | 分步式非连续光斑调节大小 |
| 5 | 脉冲持续时间 | 10–9000ms |
| 6 | 光斑能量 | 分布等焦面能量输出 |
| ★7 | 微脉冲持续时间 | 0.1-1.00 ms |
| 8 | 长脉冲持续时间 | 10s-30min |
| ★9 | 脉冲间隔时间 | 50–1000ms |
| 10 | 微脉冲间隔时间 | 1.00-10.00 ms |
| 11 | 瞄准光类型 | 红色二极管 |
| 12 | 瞄准光波长 | 650nm |
| 13 | 眼底镜输出能量 | 0-2000mW |
| 14 | 2G-Probe输出能量 | 0-3000mW |
| 15 | 3DioPexy输出能量 | 0-2000mW |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 |  |
| 2 | 耗材名称、规格 | 激光光纤 |
| 3 | 耗材年用量 | 14万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 激光光纤 | 根 | 40根 | 3500 | 140000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取维修配件成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时 |
| 7 | 到货时间 | 30工作日 |